# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年分拣筛选10万吨建筑垃圾及10万吨矿石废料等回收综合利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 内乡县聚鑫再生资源回收利用有限公司 |
| 法人代表 | 王磊 | 联系人 | 王磊 |
| 通讯地址 | 南阳市内乡县王店镇周营村 |
| 联系电话 | 18737739801 | 传 真 | / | 邮政编码 | 474350 |
| 建设地点 | 南阳市内乡县王店镇周营村 |
| 立项审批部门 | 内乡县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411325-42-03-027768 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类型 及代码 | B4220非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积(m2) | 6333 | 绿化面积(m2) | 500 |
| 总投资 (万元) | 300 | 环保投资 (万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投 产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 内乡县矿产资源较为丰富，在县域经济发展和企业自身发展的同时，如何更好更充分地利用当地矿产资源优势成为内乡县发展的重大课题。为此，内乡县聚鑫再生资源回收利用有限公司在南阳市内乡县王店镇周营村投资300万，建设年分拣筛选10万吨建筑垃圾及10万吨矿石废料等回收综合利用项目。本项目以建筑废弃物、废石料为原料，破碎加工成建筑用石料外售，项目建成后可综合利用建筑垃圾及矿石废料各10万吨。 受内乡县聚鑫再生资源回收利用有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年生态环境部部令第1号）中“三十、废弃资源综合利用业”类第86条“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中相关规定：“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”环评类别为报告书，“其他”为报告表，本项目以建筑废弃物、废石料生产建筑用碎石料属于“其他”类，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。我公司在接受任务后，收集相关资料并组织现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本环评单位本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 2、工程内容及规模 项目选址位于南阳市内乡县王店镇周营村，占地6333平方米，建设建筑用碎石料生产线2条，处理能力为20万吨/a，项目新建办公用房、密闭生产车间、原料库、成品库等，总建筑面积为2000m2。项目主要工程内容及规模见下表： 表1 主要建设内容一览表 工程 名称 单 项 工程名称 工程内容及规模 主体 工程 生产车间 厂区中部，密闭钢架结构，出口设置卷帘门，无车辆进出时关闭，布置2条破碎生产线，厂房总建筑面积500m2 办公用房 厂区北部，彩钢瓦板房，建筑面积400m2 储运工程 原料库 密闭料库，钢架结构，设置于生产厂房内，建筑面积700m2 成品区 密闭料库，钢架结构，设置于生产厂房内，建筑面积400m2 辅助 工程 地磅 位于厂区门口 公用 工程 供电 由当地供电所供给 供水 由厂区自备水井供给 排水 实行雨污分流，雨水经雨水管网进入附近沟渠，最终进入默河。生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏用做农肥 环保 工程 废水 实行雨污分流，雨水经雨水管网进入附近沟渠。生活污水经化粪池（20m3)处理后由附近村民定期清掏用做农肥；初期雨水收集沉淀后用于周边绿化（初期雨水收集池100m3）。车辆冲洗水沉淀后循环使用，设置沉淀池容积10m3 废气 冲击破碎筛分段粉尘：分别经集气罩收集后由4套袋式除尘器处理经1根高15m排气筒排放； 无组织排放源：搭建密闭料库覆盖生产车间、物料存放区、主要通道，路面硬化、定期清扫洒水，喂料口、箱破进口安装喷淋设施，箱破机、冲击破、筛分机在产尘点进行二次密闭；门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）；按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。 噪声 减振、隔声 固废 生活垃圾由环卫部门清运，沉淀池沉渣用做铺路材料 3、主要设备 主要设备见表2。 表2 工程主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 1 振动给料机 台 2 ZSW490*110 2 箱式破碎机 台 2 PE750X1060 3 冲击破碎机 台 2 160SC1 4 振动筛 台 2 4YK2160 5 传送带 条 6 / 6 综合配电柜 台 1 / 7 除尘器 台 4 ZXMC-120-3 8 车辆冲洗平台 套 1 / 4、产品方案 项目产品方案见下表。 表3 产品方案一览表 产品名称 规格（mm） 规模（万吨/年） 石子 Φ18-32mm 10 石子 Φ6-18mm 5 石屑 Φ0-6mm 5 备注：各规格产品产能依当年订单会相应调整 5、原辅材料及动力消耗 本项目各原辅材料及动力供应见下表： 表4 原辅材料和动力供应用量及来源一览表 序号 名称 单位 用量 来源 1 石料 t/a 10万 就近购买（当地采矿企业） 2 建筑废垃圾 t/a 10.12万 就近购买 能源 3 水 m3/a 1923 厂区自备井 4 电 万kw·h/a 50 引自当地供电所 6、公用工程 供电：项目用电引自当地供电所，可满足项目用电需求。 供水：项目供水来自厂区自备井，能够满足生产及生活用水需求。 排水：厂区排水系统采用雨污分流制。雨水经雨水管网进入附近沟渠，向东汇入默河。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用做农肥。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员17人，均为附近居民，不在厂区食宿。 工作制度：每天1班，每班8h，年工作300天。 8、总平面布置 本项目在满足生产的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体内容为：厂区总体分为办公生活区和生产区，办公生活区位于厂区北部，厂区大门朝西，大门西侧为磅房和自动冲洗平台，大门北侧为办公用房，生产区位于厂区南部。生产区南部为密闭成品料库，成品库西北部为生产车间，生产车间东部为密闭原料库。厂界四周均布设绿化带，有效隔离对外部及内部不同功能区的环境的影响，总体上看厂区平面布置较为合理。厂区总平面布置详见附图3。 9、产业政策 本项目为废石料加工利用项目，经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，27、尾矿、废渣等资源综合利用”。因此，本项目符合国家现行产业政策。另本项目已取得内乡县发展和改革委员会的批复，项目代码：2019-411325-42-03-027768。 10、项目选址与相关规划相符性 项目选址位于南阳市内乡县王店镇周营村，厂区西侧为道路，其余侧均为农田。根据内乡县国土资源局王店镇国土资源所出具的情况说明，项目选址符合乡镇整体规划。根据内乡县自然资源局陌陂土地资源所出具的说明，本项目用地为工矿用地。根据王店镇人民政府出具的情况说明，本项目建设符合王店镇村镇发展总体规划。项目评价范围内无文物保护单位、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，项目对区域环境影响较小，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 11、建设项目政策符合性分析 表5 环境管理政策相符性分析一览表 依据 文件要求 本项目情况 符合情况 《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻 坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南 省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办 〔2019〕25 号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问 题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和 相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业 完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭） 项料场搭建密闭生产车间及料库，经常性洒水，喂料口安装喷淋设施，门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）。 符合 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 厂区建设有全密闭料棚，厂区物料均不露天存放 符合 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 厂区设置全密闭厂房及料棚，密闭厂房大门设置卷帘门，无车辆出入时将门关闭 符合 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 厂区路面均进行硬化，并定期洒水 符合 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 项目物料输送采用密闭皮带，各连接点，尽量密闭，破碎筛分环节配备有除尘器 符合 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 项目物料运输均按照要求进行，车辆加盖苫布 符合 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置 并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 项目喂料口、原料库均设置喷雾设施除尘 符合 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 按照相关要求，安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台。 综上所述，本项目符合相关环境管理政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂区选址区域原为农庄，主要为板房建筑，现已拆除。经勘查，现场不存在明显的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 内乡县隶属于河南省南阳市，位于河南省西南部，南阳盆地西缘，伏牛山南麓，东距南阳市70km，东北距郑州市331km，地处东经111° 34'~112° 09'，北纬32° 49'~35° 36'。内乡县东连镇平，西邻淅川、西峡2县，南接邓州市，北依南召县和洛阳市嵩县。县境南北长85km，东西宽54km，总面积2465km2。 项目选址位于南阳市内乡县王店镇周营村，项目占地约9.5亩、项目周围概况及环境敏感点见附图。 2、地形、地貌、地质 内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有。北部为山地，地势陡峭，山谷高深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。境内沟壑纵横，交错分布，溶洞景色奇异。地势北高南低，自西北向东南倾斜，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m。 3、气候气象 内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，具有明显的过渡性气候特征：春季冷、暖多变；夏季炎热、雨量集中；秋季气凉阴雨多；冬季天冷雨雪少；年平均气温15℃，极端最低气温-16.5℃，极端最高气温41.3℃；年均降水量786.3mm，最大降雨量85mm/h，年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；全年主导风向不明显，年均风速1.6m/s。内乡县全年风频玫瑰图见下图。 图1 内乡县风频玫瑰图 4、地表水 （1）地表水 内乡县全县境内地表水比较丰富，年径流量8亿多立方米，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。县境属长江汉水流域，共有大小河流40余条。其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河、螺蛳河等。 内乡县全县境内地表水比较丰富，年径流量8亿多立方米，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。县境属长江汉水流域，共有大小河流40余条。其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河、螺蛳河等。 湍河是内乡境内第一大河，发源于夏馆镇湍源村，纵贯南北，从县城中部穿过，因其上游群山林立，河床自然比降大，汇入支流多，水流湍急，故名湍河。湍河由北向南纵贯全境，流经内乡境内的夏馆、七里坪、赤眉、赵店、湍东、城关、大桥7个乡镇50多个村，经邓州市于新野县注入白河，在境内河长124km，县城区段长度3km，河宽一般为300~500m，平均宽度340m，最宽可达1000m，流域面积为2300km2，沿途汇流有默河、黄水河、长城河等21条支流。 默河是境内第二大河，也是湍河的最大支流，发源于内乡县东北马山口镇朱庙村的小界岭，经朱庙、石庙至马山口，此段称青山河。在马山口汇入梅子、花北两河，以下河段称为默河，此段地势平缓，河段迂回于浅山丘陵之间，泥沙淤积成道道河湾，暴雨后，大量泥沙涌入河床。默河流经马山口、王店、灌张3个乡镇21个村，于内邓交界处注入湍河，在境内长55km。默河河床宽100~300m，流域面积607km2，枯水期流量为0.5m3/s。 （2）地下水 内乡县地下水的形成主要是受地形、地貌、地质构造及水文气候等因素的影响。地下水的储量主要是依靠降水补给。县域地下水资源主要分布在湍、默河两岸的平原、岗丘区。根据河南省地矿厅资料，内乡地形、地貌、地质构造共分为三大类：一类是湍、默河平原区，总面积193km2。该区为湍、默河冲积平原，为平原Ⅰ2区，饱气带为Q4—Q3亚粘土夹亚砂土，含水层4—7m，岩性为砂、砾石、砂卵石，单井出水量为10—60t/h。二类是山前岗丘区，总面积583 km2，该区属沉积层含水组，为岗丘Ⅰ2区，饱气带为亚粘土，洪积层厚度变化较大，厚度在18—130m，含水层岩性为细砂，含泥沙、砾石及卵石，上游单井出水量10—30 t/h，下游井深在100m以上，单井出水量10—40t/h。三是北部山区，总面积168.9 km2，含水岩组是块状岩类裂隙含水岩组、变质片岩和片麻岩含水岩组，这两个含水岩组，由于河谷坡降深，降雨在短时间内汇集排泄，同时由于石质透水性差，不利于储存。 项目位于黄水河流域，地下水主要为浅层地下水，区域地下水走向为自北向南，埋深8—15m；场区取水为自备井，区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。 5、土壤、植被 内乡县境内土壤属北亚热带黄棕壤地带，境内黄棕壤土类面积最大，占全部土地面积的84.6%，其次为紫色土类、棕壤土壤、水稻土类等六个土类。赵店乡东、西部的岗坡地属黄棕壤土和砂礓黑土。乍曲镇的土壤质地粘重，耕层厚度14-18厘米，耕土壤类型以黄棕壤土为主。 内乡县低山丘陵植被以灌、草为主，其余主要以农作物为主，主要种植小麦、玉米、烟叶、大豆、红薯等。 项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。 坡地上部主要分布有酸枣、茅草、狗尾草等灌、草植被。 区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。 6、文物古迹 内乡县衙是国家级重点文物保护单位，与北京故宫、河北保定总督府、山西霍州署合称“中国四大古代官衙”，已开通了国际旅游专线；生态旅游示范区宝天曼，被联合国教科文组织批准为世界生物圈保护区，被誉为“天然物种宝库”，不仅蕴藏着2900多种珍稀濒危植物和华南虎、金钱豹、金雕等许多国家重点保护动物，而且它的自然景观也堪称鬼斧神工、雄奇瑰丽；内乡出土的巨型恐龙蛋巢化石为世界所罕见，300平方公里的恐龙蛋化石保护区被科学家称为“中国的白垩纪公园”；天然溶洞天心洞内，观音送子、七仙下凡、八仙过海等景点栩栩如生，被称为“中原奇观”，五龙潭、七星潭、狄青洞、黄龙洞、哑女泉、石堂山、春秋城、文庙大成殿、菊潭公园等自然景观和人文景点遍布全县，茶庵仰韶文化遗址、邓窑遗址，石堂山道教遗址、圣朵寺塔等标志着内乡历史的悠久和辉煌，令国内外专家学者和旅游爱好者留连忘返。 经实地考察，本项目附近地上区域暂未发现历史文化遗迹等文物保护区。 7、项目与王店镇饮用水源地水源保护区的相符性分析 1、一级保护区 以王店水厂一口备用取水井为中心，一级保护区半径取100m的圆形区域。 2、二级保护区 从一级保护区边界起，向外延伸1000m的圆形区域。 本项目建设选址位于南阳市内乡县王店镇周营村，厂址东距离王店镇饮用水源地水源二级保护区边界约900m，项目区生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥，因此项目建设不会对饮用水水源保护区造成影响。 8、项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区相符性分析 （1）基本情况 南阳恐龙蛋化石群古生物遗迹保护区：位于河南省南阳市管辖的西峡县、内乡县、淅川县及镇平县境内的西峡盆地、夏管~高丘盆地、淅川盆地等范围内。地理坐标为：东经111°01′16″-112°14′03″，北纬32°53′30″-33°30′19″。保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏管镇南部、七里坪乡中南部、马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北大部、城湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部。共涉及4县的22个乡（镇）。 2016年12月25日，河南南阳恐龙蛋化石群国家自然保护区功能区调整评审会在北京举行，全国多个部门专家30余人参加了评审会，会议以高票通过了该自然保护区功能区的调整；于2017年5月27日在环境保护部政府网站进行了公示。本次主要对保护区西峡盆地部分的功能区进行调整，保护区总面积调整前后保持不变，仍为78015hm2，核心区和实验区的面积分别增加了1330hm2和1403hm2，缓冲区面积减少了2733hm2。 （2）位置关系分析 本次项目位于南阳市内乡县王店镇周营村，建设位置不在河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区内，项目西距最近的河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区缓冲区边界最近距离约13.2km。 9、项目与河南宝天曼国家级自然保护区相符性分析 河南宝天曼国家级自然保护区是1980年4月河南省建立的第一个自然保护区，1988年5月年经国务院批准其为国家级自然保护区。保护区地理坐标为东经111°47′～112°04′，北纬33°20′～33°36′，保护区南北长28.5km，东西宽26.5km，总面积9304hm。保护区类型属森林生态系统类型自然保护区，保护对象以森林生态和野生动植物为主。 保护区地处河南省西南部、秦岭东段伏牛山南坡的内乡县北部山区，属于秦岭山脉东段，海拔1840米。地形特点山麓缓长，地势较陡，山高谷深。地貌以切割程度不同的中山为主，低山为辅。保护区位于北亚热带向暖温带过度地区，属季风型大陆气候，是我国中部地区保存最为完整的自然综合基因库。 保护区功能分区为：核心区，面积为3040公顷，设于保护区中部，北起扫帚场，沿岭脊西下，东与南召伏牛山国家级自然保护区接壤，西与许窑沟相连，南至五岈子林区；缓冲区，面积1214公顷，地势多以悬崖峭壁为主；实验区，面积为5050公顷，西与大石窑集体林相接，北包括大小红寺河，大小猴沟，七里沟，南阴坡，平坊，林区，南包括圣垛山，京子垛和五岈子部分林区。 本项目位于宝天曼国家级自然保护区缓冲区边界南侧约24km，不在河南宝天曼国家级自然保护区范围内。 10、项目与内乡县湍河湿地省级自然保护区的相符性分析 内乡县湍河湿地省级自然保护区于2001年8月由河南省政府批准建立，总面积4547hm2。保护区位于北纬32°58′~33°12′，东经111°47′~111°53′之间。湿地北部与宝天曼自然保护区接壤，呈条带状自北向南过夏馆、七里坪、赤眉、赵店、湍东、城镇、大桥七乡（镇），涉及37个行政村、364个村民小组。湍河省级湿地自然保护区保护对象是黑鹳、白鹤、鸳鸯等国家I级和II级珍稀野生动物以及湍河内陆湿地生态系统。 保护区分为核心区、缓冲区和实验区三部分。 核心区总面积827.2hm2，占保护区总面积的18.2%。湍河湿地核心区分为北部核心区和南部核心区。北部核心区主要位于赤眉燕山边至七里寺坪以南，该核心区总面积达389.8hm2。南部核心区主要位于大桥张湾西至大桥乡交县界处，该部分核心区总面积为437.4hm2。 缓冲区面积577hm2，占自然保护区总面积的12.7%。 实验区位于缓冲区和核心区的外围，对核心区起到进一步的缓冲作用。总面积3142.8hm2，占自然保护区总面积的69.1%。生境类型以河流、沼泽、旱地、人工林等为主，人类活动干扰强度较大，实验区内以珍稀鸟类救护、宣传中心、鸟类观赏园、湿地环境质量检测分析等设施为主要建设目标，并配合自然保护区基础设施建设，积极开展生态科普观赏、林果花卉、生态经济林建设等方面的农林业活动。 本项目位于南阳市内乡县王店镇周营村，向西距离湍河湿地省级自然保护区（缓冲区）边界约11.4km，不在湍河湿地省级自然保护区范围内。

# 环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“4.1.2 根据国家或地方生态环境主管部门发布的城市环境质量达标情况，判断所在区域是否属于达标区。”“4.1.3 国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。”本项目位于内乡县产业集聚区，内乡县未发布城市环境空气质量达标情况。为进行项目所在区域达标判断，评价单位收集内乡县环境空气质量监测网中鹏翔科技监测站点2018年连续1年的监测数据进行区域达标判断。 表6 环境空气例行监测点位表 点位名称 地理坐标 功能区 监测项目 与拟建项目厂址 距离(km) 鹏翔科技 579487.90，3657581.66 二类区 SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、O3 2.77 （位于评价范围内） 内乡县鹏翔科技监测站点2018年1月1日~2018年12月31日，六项基本污染物按照HJ663年评价指标统计分析结果见下表。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标 情况 （μg/m3） （μg/m3） % SO2 年平均浓度 16 60 26.7 达标 24小时平均第98百分位数 48 150 32.0 达标 NO2 年平均浓度 33 40 82.5 达标 24小时平均第98百分位数 68 80 85.0 达标 PM10 年平均浓度 108 70 154.3 不达标 24小时平均第95百分位数 212 150 141.3 不达标 PM2.5 年平均浓度 62 35 177.7 达标 24小时平均第95百分位数 130 75 173.1 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 2.2 mg/m3 4 mg/m3 55.0 达标 O3 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 174 160 108.7 不达标 根据内乡县鹏祥科技监测点位监测结果分析，项目所在区域2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16μg/m3、33μg/m3、108μg/m3、62μg/m3；SO2、NO224小时平均第98百分位数分别为48μg/m3、108μg/m3，PM10、PM2.524小时平均第95百分位数为212μg/m3、130μg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为174μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。 经判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2．地表水环境质量现状 本项目附近地表水径流为默河，根据《南阳市地面水环境功能区划分报告》，默河评价河段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体，目前默河评价河段地表水环境质量现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3．声环境质量现状 项目建设区无较大噪声污染源，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 4 . 地下水质量现状 项目所在区域地下水环境质量总体状况良好，周围无地下水污染源存在，目前地下水环境质量现状良好，水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目周围无水源保护地、文物保护地、风景名胜区。主要保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 规模（人口） 距离(m) 方位 环境功能及保护级别 大气环境 大拐子里 382 300 NW 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 小拐子里 288 1025 N 均张村 165 982 W 喻营 412 718 NE 周营村 268 785 ES 王店镇 946 810 E 宋沟村 268 1100 S 黄楝树张 558 1580 SW 地表水 默河 / 200 E 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 地下水 项目区域潜水层 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 声环境 周边200m范围内 / / / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号 执行标准 污染物 标准值 1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）2类 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 日最大8小时平均 160 臭氧（O3） 24小时平均 200 年平均 70 可吸入颗粒物（PM10） 24小时平均 150 年平均 35 颗粒物（PM2.5） 24小时平均 75 年平均 60 2 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD 20mg/L BOD 4mg/L NH3-N 1.0mg/L 3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 NH3-N ≤0.5mg/L 总硬度（以CaCO3计） ≤450mg/L 溶解性总固 体 ≤1000mg/L 总大肠菌群 ≤3.0个/L 4 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 序号 执行标准 标准值 1 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区排放标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 无组织排放： 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 有组织排放：最高允许排放浓度120mg/m3最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒） 4 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修正，2013年第36号）的有关规定 |
| 总量 控制 | 项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用做农肥，不外排，项目不设废水总量控制指标。本项目无SO2、NOx排放，不设大气总量控制指标。因此，根据项目产排污特点，不设总量控制指标。 |

# 工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目主要生产工艺及产污环节如下图所示： 图3 主要生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 喂料：厂区设置2条加工生产线，废矿石、建筑废弃物经汽运至厂区，厂区建设全密闭料库，料库入口设置卷帘门，无车辆进出时保持关闭，喂料机进料口位于密闭车间，设置于地下，三面密闭，生产时由铲车将原料送至进料口由密闭皮带机送至喂料机，进料口设置喷雾设施，废弃建筑垃圾需要人工进行除杂，主要是挑选出塑料、木头、金属等杂质。。 一次破碎：喂料机将原料振动逐渐加入箱式破碎机进行粗破，破碎设备密闭，喂料机进料口及箱破进料口均设置有喷淋设施，破碎后的颗粒物经振动筛筛分，粒径小于80mm的石料由皮带输送机送入下一级破碎设备，粒径大于80mm石料返回箱式破碎机继续破碎。破碎机下料口与输送设备进行密闭软连接，减少粉尘的产生。 冲击破碎：经一次破碎后的石料粒径小于80mm的原料进入二次破碎机，二次破碎为冲击破碎机进行连续破碎，破碎过程中会有粉尘产生，冲击破碎机上方设置集气罩对粉尘进行收集，收集的粉尘经袋式除尘器处理后由高15m排气筒排放。2条生产线二次破碎产尘点分别安装1套除尘器。 筛分：经过两次破碎后的物料进入振动筛进行筛分，经筛分分选出产品，筛分得到0-6mm石粉，6-18mm石子、18-32mm石子，筛分有3个筛子，可同时得到3种产品，产品均进入密闭成品库存放，其中石屑进入筒仓存放。筛上物返回反击冲击破碎机继续破碎。筛分过程中有粉尘产生，筛分粉尘经半封闭集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过高15m排气筒排放，2条生产线筛分产尘点分别安装1套除尘器。 冲击破碎与筛分过程产生的粉尘分别由单独除尘器处理后共用一根排气筒排放，编号DA001。 主要产污工序 施工期产污环节及污染物种类： 本项目办公用房、生产厂房均为钢结构密闭建筑。因此施工期污染物主要为焊接烟尘、地面扬尘、施工废水、施工噪声和施工人员生活垃圾。 1、废水 施工期废水主要为生活污水两部分。建设施工高峰期间，施工人员及工地管理人员合计约20人。建筑施工过程中的废水主要有： 施工期施工人数按20人计，生活用水量按40L/（人·d），则生活用水量为0.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.64m3/d。主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。本项目施工期较短，施工生活污水中的洗漱水可用于地面洒水降尘，粪便等进入厂区现有化粪池，定期清掏用做农肥。 2、废气 施工现场是一个短期的废气污染源，可在短期内明显影响当地环境空气质量，废气污染物主要为： 1）钢结构焊接过程中产生的烟尘； 2）建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； 3）运输车辆往来造成地面扬尘； 4）施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘； 5）施工过程中其他废气来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）燃料燃烧产生的废气； 6）运输及施工车辆在施工场地工作所排放的废气。 其中机动车尾气和燃料废气主要污染物为CO、NOx等；施工扬尘污染主要会使大气中颗粒物浓度增高。 3、噪声 施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，主要分为基础工程阶段、主体施工阶段，两个阶段采用的施工机械较多，噪声污染影响较大，不同阶段又各具其独立的噪声特性。 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声，施工常用机械设备装载车辆、吊车、焊机、切割机等。施工各阶段的主要噪声源见下表。 表9 施工期主要噪声源状况 施工阶段 主要噪声源 声功率级[dB(A)] 基础阶段 各种建筑施工和工程机械，如挖掘机、运输车 85~100 主体阶段 吊车、焊机、切割机 70~95 4、固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 本项目主要为厂房建设，施工建筑垃圾按每平米0.01t，项目总建筑面积为2000m2，则施工期间建筑垃圾总量约为20t。 项目厂房为钢架结构只有基底施工时产生挖方，开挖量较小区，项目填挖土方基本平衡，不会产生施工废弃土方。 施工期的生活垃圾按照0.5kg/人·d来计算，产生量为0.01t/d。项目施工期约为3个月，则施工期生活垃圾总量约为0.9t。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 二、营运期产物环节及污染物种类： 1、废气 营运期主要废气为破碎、筛分粉尘、料库粉尘、装卸粉尘。 ⑴粗碎、细破碎、筛分粉尘 原料运进厂区后会经过两次破碎筛分，一次破碎为1台箱式破碎机进行初次破碎筛分、二次破碎为1台冲击破碎机进行连续破碎及筛分。 箱式破碎采用湿式破碎，喂料口设置喷雾气设施对原料进行湿润，且初破原料较大，因此初次破碎粉尘较少，类比同类型项目，粉尘产生系数约为0.01kg/t，箱式破碎原料量约为20万吨，则箱式破碎粉尘产生量为2t/a，该部分粉尘在密闭车间内无组织排放。生产过程中主要产尘环节为冲击破碎和筛分，参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，冲击破碎工序粉尘产生系数为0.45kg/t原料，原料湿润后粉尘产生量可减少80%，冲击破碎量约为20万t/a，则本项目冲击破碎过程中粉尘产生量约为18t/a。 筛分粉尘产生系数为0.5kg/t原料，原料湿润后粉尘产生量可减少80%，筛分量约为20万t/a，则本项目筛分粉尘产生量为20t/a。 为降低粉尘产生量，在进料口设置喷淋设施，投料时自动喷淋。箱式破碎机密闭、出料与传输廊道密闭，冲击破碎机出料口均设置微负压集气罩，筛分机进料口密闭，出料口设置微负压集气罩。环评建议建设方分别对2条生产线冲击破碎、筛分产尘点分别安装集气罩及除尘器，共安装4套袋式除尘设备。 废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。集气罩集气效率约为90%，未经收集废气无组织排放，则箱破粉尘、冲击破碎、筛分工段未被收集的粉尘均无组织排放，无组织粉尘产生量约为5.8t/a，生产车间为密闭车间，进出口设置卷帘门，无车辆进出时密闭，大部分粉尘在车间内沉降，有约10%粉尘逸散，则无组织粉尘排放量约为0.58t/a。 冲击破碎及筛分过程粉尘产生情况见下表。 表10 破碎粉尘产生情况一览表 项目 冲击破碎 筛分 粉尘产生系数kg/t原料 0.45 0.5 粉尘产生量t/a 18 20 有组织粉尘产生量t/a 16.2 18 除尘器集气风量 2500*2 2500*2 有组织粉尘产生浓度mg/m3 142.5 治理措施 进料口密闭，出料口均设置集气罩配备除尘器1套 进料口密闭，出料口设置集气罩配，备除尘器1套 袋式除尘器（风量10000m3/h）+15m高排气筒（废气收集效率90%，处理效率99%） 有组织排放量t/a 0.342 有组织排放浓度mg/m3 1.43 （2）料库扬尘 项目料库扬尘主要是原料料库扬尘、产品料库扬尘。 项目原料由汽车运至原料料库堆存，原料较大，且存于密闭车间内，定期洒水，不易产生扬尘，因此原料料库扬尘对周围环境影响较小。 项目产品在成品库中堆放，产品由皮带输送至密闭料库，大粒径的石子产品料库位于密闭车间，其中粉料产品存放于密闭筒仓中，产品料库内设置喷雾设施，在物料进入密闭产品库时开启喷雾设施。原料料库、产品料库均为密闭厂房，门口设置卷帘门，则料库内基本无自然风，料库内风速小于0.2m/s，达不到物料启动风速，因此原料及产品料库因风力作用产生的扬尘量极小，本次评价不对其进行量化分析。 （3）装卸扬尘 装卸扬尘主要为物料料库装卸扬尘，设计对物料料库洒水抑尘，使物料含水率在8%左右。 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—— 物料装车时机械落差起尘量，kg/s； —— 平均风速，m/s；（取1.6m/s）； H—— 物料落差，m；（取3m）； w—— 物料含水率，%；（取8%）； t—— 物料装车所用时间，（取600s）。 经计算，1辆车装车时机械落差的起尘量为0.0004005kg/s，本项目平均1小时内约需装载4辆车（平均20min装满1辆车，一辆车载重为25t），4辆车料库装卸扬尘排放量为0.0016kg/s，则1小时内产品料库的装卸扬尘量为1.92kg/h，每年粉尘产生量为4.608t/a，装卸过程中料库上方喷雾设施开启，装卸均在密闭料库内进行，料库门口设置卷帘门无车辆进出时，处于关闭状态，采取上述措施后，降尘效率可达80%，则年排放量为0.922t/a（每天装车8h）。 运输起尘 本项目在运输车辆进出厂及厂房内物料转运会产生扬尘。根据本项目的实际情况，本次评价要求建设单位加强对运输过程粉尘的控制，对运输道路进行硬化，加大对路面的清扫和硬化程度，以进一步降低路面扬尘的产生量，同时评价要求车辆及铲车运输过程中，限值装卸高度，不可过满，运输车辆车斗需全覆盖，建设单位设置车辆冲洗平台，进出厂区车辆进行轮胎冲洗。对铲车、汽车运输道路定时清扫、洒水喷淋及地面冲洗，可减少98%左右的运输粉尘，因此车辆运输粉尘产生量较小，可忽略不计。 a.原料库为厂房分隔，既可防雨，又防止落地粉尘二次污染。同时，合理设置原料堆放方式及摆放位置，对各种物料进行使用数量频次统计，将使用频次大，用量大的物料摆放在距出口近的地方，以减少原料的搬运量，从而减少二次污染。 b.在所有物料卸料口处安装一节软管或布袋，实行下料软着陆，减少因落差引起的扬尘。 c.除尘设备要与生产工艺设备联锁，除尘设备应先开动，后停转，停车时要延时停 车，避免粉尘直排。 d.厂房内部安装雾化、喷淋装置，进行降尘抑尘。 e.厂区地面硬化，每天清扫，并用洒水车洒水抑尘，车辆进出厂区进行车辆冲洗。 f.限值装卸高度，不可过满，运输车辆车斗需全覆盖。 2、废水 本项目用水主要为路面洒水、喷雾喷淋用水、车辆冲洗水和职工生活用水。 路面洒水 项目厂区配制有雾炮车，厂区原料库设置有雾化喷头，雾炮车每天早晚两次对厂区路面洒水，减少扬尘，用水量为2.2m3/d，路面洒水蒸发损失，不外排。 （2）喷雾喷淋水 项目在喂料机进料口、一次破碎进口、原料库、成品库内设置喷雾、喷淋装置，喷雾喷淋装置喷出雾化水来减少粉尘产生，喷淋装置用水量约2.5m3/d，喷淋水蒸发损耗，不外排。 （3）车辆冲洗水 对于项目原料石材运入及成品运出，所有运输车辆进出厂区时均需冲洗。类比同类型项目，汽车冲洗用水量约为3.46m3/d。按照0.8的排放系数计算，则废水量为2.77m3/d。厂区门口口设置车辆冲洗平台，旁边设置冲洗池，冲洗池容积约为10m3，冲洗废水沉淀后循环使用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为0.69m3/d。 （4）生活用水 厂区现有职工17人，不在厂区食宿，年工作300天。参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中住宅（有给排水）定额60 L/（人·d），则生活用水量为1.02m3/d（306m3/a）。产污系数以0.8计算，生活污水量为0.816m3/d（244.8m3/a）。生活污水各污染物浓度为COD350mg/L、BOD5180mg/L、S200mg/L、NH3-N 30mg/L。 （5）初期雨水 根据南阳地区的暴雨强度公式： 重现期取1年，降雨时间取15分钟；经计算可得到暴雨强度q=178.06L/s*hm2 厂区道路等汇水面积约5000m2，地面均为硬化过的路面。径流系数取0.9，则按照上述公式计算可得，初期雨水量约为72.11m3，初期雨水收集池容积按初期雨水量的 1.2 倍进行设计，则初期雨水收集池容积应不小于86m 3，厂区拟建设初期雨水池容积约100m3，可满足项目需要。 初期雨水含有较高SS，在大雨情况下，SS浓度可达1000~3000mg/L。厂区在做好地面硬化绿化，地面及时清扫，进出车辆冲洗，物料入库存放，各产尘点加装除尘器等综合措施下，地表粉尘量可大幅降低，可明显降低初期雨水中的SS含量，初期雨水经截留沟等进入初期雨水收集池沉淀后暂存，用于厂区周边绿化。 本项目生活污水污染物产生情况见表11，营运期用、排水量情况见表12，项目运营期水平衡图见图4。 表11 项目废水污染物产生情况表 种类 水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活污水 244.8 COD 350 0.086 BOD5 180 0.044 SS 200 0.049 NH3-N 30 0.007 表12 营运期用、排水量一览表 用水类别 日用新鲜水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 废水量（m3/d） 排水去向 生活用水 1.02 306 0.816 化粪池处理，定期清掏用于农肥 生产用水 路面洒水 2.2 660 0 蒸发损耗 喷淋水喷雾用水 2.5 750 0 蒸发损耗 车辆冲洗 0.69 207 0 沉淀池处理后 循环利用 合计 6.41 1923 0.816 / 图4 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 项目固定噪声源主要的高噪设备主要有振动给料机、箱式破碎机、冲击破碎机、振动筛、风机等，噪声值在75~90dB（A）之间。主要噪声值见表13。 表13 主要设备噪声源强 序号 设备名称 源强dB(A) 数量（台/套） 位置 1 振动喂料筛 90 2 生产车间 2 箱式破碎机 90 2 生产车间 3 输送设备 80 5 生产车间 4 冲击破碎机 88 2 生产车间 5 振动筛 75 2 生产车间 6 风机 85 2 生产车间 4、固废 项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、分拣杂质及职工生活垃圾。 除尘器收集粉尘：除尘系统收集的粉尘量约为33.86t/a，可做为产品外售； 沉淀池沉渣：车辆自动冲洗平台沉淀池沉渣定期清理产生量约1.2t/a，可用做铺路材料。 分拣杂质：建筑废弃物运到厂区后需人工将杂质挑选出来，杂质主要为木头、塑料、金属等，产生量为1200t/a，分类收集后，综合利用； 生活垃圾：职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为8.5kg/d，2.55t/a，经收集后由环卫部门定期清运。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 （0.64m3/d） | COD | 350mg/L | 0.244kg/d | 洗漱等废水用于地面降尘，粪污经现有化粪池处理后，由附近村民定期清掏用做农肥 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.019kg/d |  |
|  | 营运期 | 生活污水 （244.8m3/a） | COD | 350mg/L | 0.050t/a | 经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥，不外排。 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.026t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.029t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.004t/a |  |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘、车辆机械废气 | 无组织排放 | 建设围墙，施工时场地常洒水，建筑物外部围绕阻隔物，尽量减少扬尘产生，加强管理 |
|  | 营运期 | 生产车间 | 冲击破碎、筛分 | 粉尘 | 142.5mg/m3 | 34.2t/a | 1.43mg/m3 | 0.342t/a |
|  |  |  | 破碎筛分无组织粉尘 |  | / | 0.58t/a | / | 0.58t/a |
|  |  | 料库扬尘 |  | 无组织排放 | 洒水抑尘，无组织排放 |
|  |  | 装卸扬尘 |  | 0.922t/a | 0.922t/a |
| 噪 声 | 施工期 | 主要是施工机械挖掘机、装载车辆、吊车、焊机、切割机等产生的机械噪声， 源强在70~100dB（A）之间，合理安排施工时间，缩短噪声影响时间 |
|  | 营运期 | 噪声污染源主要是箱式破碎机、冲击破碎机、筛选机等机械设备运行时产生噪声。其声级值一般在75~90dB（A）之间。在选用低噪声设备减噪，采用减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局，预计噪声可以达标。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 20t | 分类收集后回收利用，无利用价值的废弃物清运至指定建筑垃圾堆放场所 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.9t | 收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 除尘器 | 粉尘 | 33.86 t/a | 作为产品外售 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 1.2t/a | 用做铺路材料 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 2.55t/a | 收集后定期清运至附近垃圾处理场处理 |
|  |  | 分拣 | 分拣杂质 | 1200t/a | 分类收集后综合利用 |
| 主要生态影响： 本项目建设建设钢架结构厂房，项目区域地表植被皆为本地常见种，施工期较短，不会对物种多样性造成影响。建设时期地表扰动会产生轻微水土流失。由于施工期较短，随着施工期的结束，厂区进一步绿化和硬化，项目建设对生态环境的影响将逐步得到恢复，该项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| 施工期环境影响简要分析 本项目主要建设钢架结构生产车间及密闭料库。 施工期的钢结构建筑的工程内容主要为：平整土地、基底挖方、基础浇筑、构件制作、预拼装、钢构件吊装、主体结构调校、顶面焊装、安装机器设备、室内外装修和景观绿化；砖混结构的建筑的工程内容为填挖土方、建筑施工、预制板安装、铺设管线、安装机器设备、室内外装修和景观绿化。 施工期对环境的影响主要为废气（车辆废气、施工扬尘）、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾。环境影响简要分析如下： 1、水环境影响 施工期的废水排放主要为工地生活污水和施工废水。施工废水主要包括各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和建材清洗、混凝土养护等产生的废水等。施工废水产生量为2m3/d，废水中主要含有泥沙，施工单位可使用沉淀池对废水进行沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘。 本项目施工期生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水在经过地埋式多级化粪池处理后用于农肥。 2、空气环境影响 施工期间大气污染主要来自施工扬尘和施工机械、运输车辆废气，其中施工扬尘对环境的影响较为突出。 施工期应严格按照《南阳市蓝天工程行动计划》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号）相关要求，做到达到“7个100%”标准，即施工现场围挡率、工地物料堆放覆盖率、道路硬化率、车辆冲洗率、湿法作业率、运土车辆密闭率、1万平方米以上工地安装监控设备率均达到100%，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆的“两个禁止”。采取如下措施： 在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘； 露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘；露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保料库和道路整洁干净； 建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任，禁止使用黑渣土车运输渣土；渣土运输必须事先向主管部门进行备案申请，按规定时间和路线进行； 渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； 渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； 渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业； 施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘；所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； 采取上述措施的后，施工期产生的扬尘对周围大气环境的影响可降至最低。 另外，施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中CO等污染物浓度增高，此类废气为间断排放，随施工结束而结束，不会对周边居民区造成影响。 3、声环境影响 本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的作业声和设备的安装噪声，等效声级70~100dB(A)。根据噪声点源距离衰减模式公式计算。因各施工机械操作时有一定的间距，故噪声源强不考虑叠加。 由噪声点源距离衰减模式公式计算出的施工场界噪声影响结果列于下表。 表 14 施工场界噪声影响预测 单位：dB(A) 施工阶段 机械设备 源强 围墙隔声效果 距离（m） 场界标准 （昼/夜） 10 20 30 基础施工阶段 挖掘机、装载机械和各种运输车辆等 85~100 5 60~75 53~69 50~65 昼间70 夜间55 主体阶段 吊车、焊机、切割机和运输车辆等 70~95 45~70 39~64 35~60 由上表可知，当施工机械距场界30m时，施工各阶段噪声昼间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。评价建议各施工设备摆放尽可能放置在施工场地内，且距施工场界距离尽可能大于30m，对施工噪声加强控制，尽量选用低噪声设备作业，采用有效的隔声、吸声措施，建造隔声墙等，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，做到噪声达标排放。因此可使得施工噪声对本项目的环境保护目标影响不大。夜间尽量不施工或仅进行低噪声的建筑活动，如必须要在夜间施工的，必须向相关部门申请，征得同意后方可施工，并告知周边居民。 在施工过程中，需要动用大量的车辆和施工机械，它们的噪声强度较高，产生源较多，在一定范围内会对周围居民产生一定的影响，安置施工机械时远离居民住宅，可使施工噪声对周围居民的影响降到最小，且这种影响只是短暂的，会随着施工的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目主要为钢架厂房建设，类比同类型项目，施工建筑垃圾按每平米0.01t，项目总建筑面积为2000m2，则施工期间建筑垃圾总量约为20t。 项目主体工程建设时只有基底施工时产生挖方，开挖量较小，全部用于回填、绿化和平整厂区，项目填挖土方基本平衡，不会产生施工废弃土方。 施工期的生活垃圾按照0.5kg/人·d来计算，产生量为0.01t/d。项目施工期约为3个月，则施工期生活垃圾总量约为0.9t。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 对于建筑垃圾应分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应集中堆放，并由施工单位清运至指定的建筑垃圾堆放场所，不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；对于生活垃圾，施工单位应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。 在经过以上措施后可以有效减少施工期固体废物对环境的影响。 5、生态环境影响分析 项目在施工期将不可避免的造成地面裸露，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快进展，减少地面裸露时间，并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中，要划定施工区域，尽可能避免对非建设区域的地表植被系统的破坏；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。 营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 （1）可达性分析 喂料机进口及初破进口设置自动喷雾设施，对原料进行湿润，二次破碎及筛分工段，分别采用集气罩收集后经袋式除尘器处理通过高15m排气筒排放，4套除尘器共用一根排气筒，排气筒排放浓度为1.43mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区生产车间密闭，密闭料库内设置喷雾装置、输送廊道密闭，门口设置自动冲洗设施，路面硬化并及时洒水，保持清洁，在采取多种综合措施的情况下，厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 （2）评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表 15 的分级判据进行划分。 表15 评价等级判别表 评价工作等级 评价等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 估算模型参数见表 16。 表16 相关参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/℃ 42.8 最低环境温度/℃ -13.4 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 ( 否 地形数据分辨率/m \ \ 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ( 否 岸线距离/km \ 岸线方向/° \ （3）污染源排放清单 项目有组织排放废气的排放情况见表17。 表17 有组织废气排放源强一览表 污染源位置 排气筒编号 污染物名称 废气量（m3/h） 有组织排放参数 排气筒 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 高度(m) 内径(m) 破碎筛分粉尘 DA001 粉尘 10000 1.43 0.143 0.342 15 0.4 项目废气无组织排放情况见表18。 表18 厂区废气无组织排放情况表 污染物名称 污染源位置 面源长度 面源宽度 面源高度 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 冲击破碎筛分粉尘 生产区域区 50m 40m 8m 0.58 0.242 装卸粉尘 50m 40m 8m 0.922 0.384 合计 50m 40m 8m 1.502 0.626 （4）估算结果 表19 有组织废气采用估算模式计算结果 （DA001） 单位：mg/Nm3 距源中心下风向距离D/m 粉尘 下风向预测浓度 浓度占标率% 1 9.76E-10 0 100 0.0006079 0.14 200 0.0009603 0.21 300 0.001018 0.23 400 0.0009775 0.22 500 0.0009031 0.2 600 0.001031 0.23 700 0.001269 0.28 800 0.001425 0.32 900 0.001511 0.34 1000 0.001544 0.34 1100 0.00152 0.34 1200 0.001482 0.33 1300 0.001434 0.32 1400 0.001381 0.31 1500 0.001327 0.29 1600 0.00133 0.3 1700 0.001336 0.3 1800 0.001335 0.3 1900 0.001327 0.29 2000 0.001314 0.29 2100 0.001291 0.29 2200 0.001267 0.28 2300 0.001242 0.28 2400 0.001216 0.27 2500 0.00119 0.26 下风向最大浓度（1100m） 0.001544 0.34 表20 无组织废气采用估算模式计算结果 单位：mg/Nm3 距源中心下风向距离D/m 粉尘 下风向预测浓度 浓度占标率% 10 0.002936 0.65 100 0.03255 7.23 200 0.03271 7.27 300 0.03155 7.01 400 0.0299 6.64 500 0.03 6.67 600 0.02762 6.14 700 0.02464 5.48 800 0.02182 4.85 900 0.01934 4.3 1000 0.01723 3.83 1100 0.01543 3.43 1200 0.01392 3.09 1300 0.01261 2.8 1400 0.01148 2.55 1500 0.01052 2.34 1600 0.009662 2.15 1700 0.00891 1.98 1800 0.008249 1.83 1900 0.007666 1.7 2000 0.00715 1.59 2100 0.006708 1.49 2200 0.006307 1.4 2300 0.005945 1.32 2400 0.005616 1.25 2500 0.005317 1.18 下风向最大浓度（190m） 0.03284 7.3 二级评价 根据上述预测结果，无组织粉尘最大落地浓度占标率1%≤Pmax=7.3%＜10%，因此，本项目大气环境评价为二级评价。 （5）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 冲击破碎筛分粉尘 DA001 颗粒物 1.43 0.143 0.342 有组织排放合计 颗粒物 0.342 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 破碎筛分粉尘 颗粒物 车间密闭 大气污染物排综合排放标准 1.0 0.58 2 / 卸料粉尘 颗粒物 车间密闭 0.922 无组织排放合计 颗粒物 1.502 表23 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 1.844 （6）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中A.3.2中“大气环境防护距离计算模式执行文件及使用说明”，并利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站（http://www.lem.org.cn）中的模拟程序进行计算。经计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。按当地近五年年均风速2.6m/s，具体取值见表24； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径。 表24 卫生防护距离计算系数 计算 系数 工业企业所在 地区近五年平均 风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2～4 ＞4 400 700 530 400 470* 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B ＜2 ＞2 0.01 0.021* 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85* 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84* 0.78 0.84 0.57 0.76 注:工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 由上式，本项目以生产区为面源污染源，计算卫生防护距离。根据防护距离提出相应的对策措施。 表25 卫生防护距离计算表 污染源 污染物 名称 面积 平均风速 无组织排放速率 卫生防护距离计算值 距离 生产区域 粉尘 2000m2 2.6m/s 0.626kg/h 3.2m 50m 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，建议本项目设定的卫生防护距离为生产区域外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点。本环评建议当地政府及规划部门，严格控制该范围内的项目审批和建设，特别是要杜绝建设住宅、学校、敬老院、医院等设施，确保本项目的卫生防护距离内无的环境敏感点。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业 完成物料运输、生产工艺、料库环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）。根据方案要求，建设方应安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。 3、水环境影响分析 项目每天早晚两次对厂区路面和原料场地洒水，减少扬尘，用水量为2.2m3/d，路面及原料料库洒水蒸发损失，不外排。 项目在破碎进料口设置喷淋装置，喷淋装置喷出雾化水来减少粉尘产生，喷淋装置用水量约2.5m3/d，喷淋水由蒸发损耗，不外排。车辆冲洗平台附近设置清洗池，容积约2m3，车辆冲洗废水在清洗池沉淀后回用，不外排。 根据工程分析可知，项目日排放生活污水量为0.48m3/d，生活污水量较少且水质简单，评价建议生活区设置20m3化粪池一座。 本项目化粪池容积约为20m3，可存储超过20天的生活污水，用于雨天或无需施肥时的污水暂存。因此本项目生活污水用于农田施肥是可行的。 综上，项目产生的生产生活废水可做到妥善处置，综合利用不外排，因此本项目对周边水环境质量影响较小。 4、地下水及土壤环境影响分析 本项目废水主要污染物为COD、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后清掏用做农肥。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，本项目有可能污染地下水的途径有以下3个方面：①废水管道跑冒滴漏可能对地下水产生的影响；②化粪池渗漏可能对地下水产生影响；③固废的临时堆存对地下水造成的影响。 Ⅰ、为减少和防止废水对土壤、地下水造成污染影响，要求对厂区、生产车间、污水处理设施等地面全部进行硬化防渗处理，对管道、设备、污水储存及处理构筑物进行定期检修和维护，防止污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施。厂区内通过硬化防渗、加强管理等一系列防范措施下，可以避免厂区废水渗漏对地下水的影响。 Ⅱ、为减少项目废水及固废临时堆放产生的渗滤液对地下水带来的不利影响，评价建议针对不同固废类别，分别在厂区内建设固废暂存间，且其建设应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）及2013年修改清单的要求进行设计、施工，地面进行0.2m厚的水泥地面防渗措施。 5、声环境影响分析 项目营运期固定的高噪源主要为振动给料机、箱式破碎机、冲击破碎机、振动筛风机运行时产生的噪声，其噪声值在75~90dB(A)之间。评价建议采取的措施是： ①选用低噪声设备，将高噪设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗； ②对产生机械噪声的设备，安装减振装置，进行柔性联接，以减小其震动影响； ③在风机排风口位置安装消声装置； ④注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ⑤加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 经过以上隔声、消声、减震等措施处理后，各排放点噪声源强可降低15~25dB（A），降噪效果明显。设备声源值及治理后噪声值见下表。 表26 主要高噪设备车间内外噪声值一览表 序号 主要设备 设备噪声源强dB(A) （单台设备） 设备数量 治理措施 治理后噪声值dB(A) 1 振动喂料筛 90 2 隔声、减震 75 2 箱式破碎机 90 2 隔声、减震 75 3 输送设备 80 2 隔声、减震 65 4 冲击破碎机 88 2 隔声、减震 68 5 振动筛 75 2 隔声、减震 60 6 风机 85 2 隔声、减震 65 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r/r0） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，由于项目夜间（22：00~次日6：00）不工作，故仅对昼间进行预测，预测结果见下表27： 表27 项目运行时声环境影响预测结果 预测点位 设备叠加后 源强dB(A) 噪声预测值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 73.5 48.6 60/50 西厂界 46.9 南厂界 47.2 北厂界 46.5 由上表可以看出，该项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，预计厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放标准的要求。 6、固体废物 从工程分析可知，项目产生的固体废物有除尘器收集的粉尘、分拣杂质、职工生活垃圾。 除尘系统收集到的粉尘约33.86t/a，在加工处理和生产过程中产生的粉尘并无其他杂物掺杂，故经除尘系统收集到的粉尘可做为产品外售； 建筑废弃物运到厂区后需人工将杂质挑选出来，杂质产生量为1200t/a，分类收集后，综合利用；生产过程中职工生活垃圾产生量约为2.55t/a，经收集后由环卫部门定期清运。 综所述上，项目建成后产生的固体废弃物均可得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 7、原料及成品运输对沿线敏感点影响分析 项目所用原料及产品运输过程中会产生少量扬尘和噪声污染，环评建议建设单位采取以下措施最大限度的减少扬尘和噪声影响。 （1）物料运输过程中粉状物料用罐车，块状物料加盖篷布，定期对厂区运输道路洒水抑尘，减小无组织粉尘产生量。 （2）运输车辆在驶入厂区附近道路时应采取限速、禁鸣等降噪措施，物料运输尽量安排在昼间进行，禁止夜间运输，并注意维护改善路况。 项目建成后，在采取评价提出的上述措施后，预计对运输沿路敏感点的影响是可以接受的。 8、环境监测计划 根据本项目营运期产排污特征和《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017)，结合项目工程周围环境实际情况，针对废气、设备噪声提出如下环境监测计划： 表28 项目营运期环境监测计划 监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 标准要求 废气 DA001 PM10 1次/年 满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中相关标准； 厂界无组织粉尘 TSP 1次/年 噪声 厂界四周 LAeq 1次/年，昼夜各一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 9、环保措施及投资 本项目污染治理措施投资为72万元，占总投资300万元的4%，根据污染防治措施评价分析结果，本项目必须落实的污染治理措施及投资见表29。 表29 环保投资估算表 项目 内容 工程名称 投资(万元) 营 运 期 废气 冲击破碎粉尘 4集气罩+4套袋式除尘器+1根15m高排气筒 15 筛分粉尘 无组织粉尘 搭建密闭料库覆盖生产车间、物料、产品、密闭存放，安装喷雾设施；主要通道，路面硬化、定期清扫洒水，喂料口、箱破进口安装喷淋设施，箱破机、冲击破、筛分机在产尘点进行二次密闭；门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）；按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。 26 废水 生活污水 地埋式化粪池（20m3） 5 车辆冲洗水 沉淀池（10m3） 2 初期雨水 初期雨水收集池（100m3） 4 噪声 固定噪声源 隔声、消声、减震等措施 3 固废 生活垃圾 垃圾桶若干 1 绿化 / 500m2 4 合计 / 60 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 营运期 | 破碎筛分粉尘 | 粉尘 | 4套集气罩+4套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | 搭建密闭料库覆盖生产车间、物料密闭存放安装喷雾设施、主要通道，路面硬化、定期清扫洒水，喂料口、箱破进口安装喷淋设施，箱破机、冲击破、筛分机在产尘点进行二次密闭；门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）；按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。 |  |
| 水 污染 物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 经化粪池处理后由定期清掏，用做农肥 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 车辆冲洗水 | SS | 经沉淀池沉淀（10m3）后循环利用不外排 |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集(100m3)沉淀后用于周边绿化 |  |
| 固 体废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 经收集后由环卫部门定期清运 | 不外排，对环境影响较小 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 做为产品外售 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 用做铺路材料 |  |
|  |  | 分拣杂质 | 分类收集后，综合利用 |  |
| 噪声 | 营 运 期 | 固定噪声源 | 采用隔声、消声、减震等综合措施降噪 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 主要生态影响： 项目新建钢结构厂房，因此不会成造成明显的水土流失。项目选址区域附近无珍稀动植物，建设方落实好各项污染防治措施后，各污染物排放满足相关标准，项目建设对周边生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、 评价结论 内乡县聚鑫再生资源回收利用有限公司选址于南阳市内乡县王店镇周营村，占地面积6333平方米，拟投资300万，建设年分拣筛选10万吨建筑垃圾及10万吨矿石废料等回收综合利用项目。项目主要建设内容包括办公用房、密闭生产车间等，环保投资约60%。 1、产业政策相符性 本项目为废石料加工利用项目，经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，27、尾矿、废渣等资源综合利用”。因此，本项目符合国家现行产业政策。另本项目已取得内乡县发展和改革委员会的批复，项目代码：2019-411325-42-03-027768。 2、规划选址可行性分析 项目选址位于南阳市内乡县王店镇周营村，厂区西侧为道路，其余侧均为农田。根据内乡县国土资源局王店镇国土资源所出具的情况说明，项目选址符合乡镇整体规划。根据内乡县自然资源局陌陂土地资源所出具的说明，本项目用地为工矿用地。根据王店镇人民政府出具的情况说明，本项目建设符合王店镇村镇发展总体规划。项目评价范围内无文物保护单位、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，项目对区域环境影响较小，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 3.1环境空气质量现状 根据内乡县2018年环境空气质量监测站的数据统计结果，本项目所在区域为大气环境不达标区，随着全市范围内大气污染防治攻坚战的实施，环境空气质量将逐步改善。 3.2地表水环境质量现状 本项目所在地地表水体主要为默河，默认河评价河段水质可以达到其相应的水功能区目标，水质现状较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3.3地下水质量现状 项目所在区域地下水环境质量总体状况良好，周围无地下水污染源存在，水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。 3.4声环境质量现状 项目区域内声环境质量现状较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 4、 环境影响评价结论 （1）废气 根据项目特点，项目废气可分为有组织排放源和无组织排放源。 有组织排放源：冲击破碎筛分段粉尘经集气罩收集后由4套袋式除尘器处理经1根高15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 无组织排放源：项料场搭建料库，经常性洒水，喂料口、箱破进料口安装喷淋设施，门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭。通过采取上述治理措施及设置卫生防护距离，可最大限度减轻项目无组织粉尘对周围环境的影响。 （2）废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 生产废水中，车辆冲水经沉淀后循环使用，沉淀池容积2m3；项目产生的生活污水量为0.816m3/d，经地埋式化粪池（20m3）处理后由附近村民定期清掏用做农肥。厂区初期雨水经初期雨水收集池沉淀后暂存，用于周边绿化。 综上，本项目运营过程中无废水排放，对项目周边的地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目营运期固定噪声源主要为振动给料机、箱式破碎机、冲击破碎机、振动筛、风机运行时产生的噪声，在采取选用低噪声设备、加装隔音门窗、安装消声减振装置等措施，再经过距离衰减、植物吸收、合理布局后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。在落实有效的降噪措施后，预计本项目厂界噪声值对周围声环境及附近居民点基本无影响。 （4）固废 项目固废主要是除尘器收集的粉尘、挑选杂质及职工生活垃圾。除尘系统收集到的粉尘可做为产品外售；挑选的杂质进行分类后综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 营运期项目固废均可得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 5、总结论 综上所述，本项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，废气可以达标排放、废水、固废可得到妥善处理、利用，噪声不会出现扰民现象，项目运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、 建议 1、建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、本工程完成后，项目方应做好区域的绿化工作，加强厂区及厂界的绿化美化工作，尽快恢复施工期对当地生态环境造成的影响。 3、建议当地规划部门在项目卫生防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。 4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目排放的污染物对周围环境的影响降至最低；加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 三、 环保验收一览表 表30 项目“三同时”验收一览表 污 染 源 污 染 防 治 措 施 废气 冲击破碎 4套集气罩+4套袋式除尘器（总风量10000m3/h，处理效率99%）处理后由一根15m高排气筒排放 筛分 无组织粉尘 搭建密闭料库覆盖生产车间、物料存放区密闭，物料存放区、主要通道，路面硬化、定期清扫洒水，喂料口、箱破进口安装喷淋设施，箱破机、冲击破、筛分机在产尘点进行二次密闭；门口建设车辆自动冲洗平台，物料输送廊道、皮带、密闭；加强厂区绿化。全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）；按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。 废水 生活废水 化粪池（20m3）处理后定期清掏，用做农肥 车辆冲洗水 车辆冲洗水经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，不外排 初期雨水 初期雨水收集池（100m3) 噪声 固定噪声源 对高噪声源设备采取减振、消声、隔声等综合降噪措施 固废 生活垃圾 生活垃圾集中收集装置，环卫部门定期清运 化粪池污泥 由附近村民定期清掏用做农肥 除尘器粉尘 做为产品外售 分拣杂物 分类回收，综合利用 沉淀池沉渣 用做铺路材料 绿化 / 绿化面积500m2

# Text boxes

# 环境影响分析