建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称:内乡县志诚建筑材料有限公司年产20万吨机制砂  建设项目

建设单位(盖章)：内乡县志诚建筑材料有限公司

编制日期  二零一九年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 内乡县志诚建筑材料有限公司年产20万吨机制砂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 内乡县志诚建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 张金鹏 | 联系人 | 张金鹏 |
| 通讯地址 | 内乡县志诚建筑材料有限公司 |
| 联系电话 | 15539980333 | 传真 | / | 邮政 编码 | 474366 |
| 建设地点 | 南阳市内乡县板场乡板场村 |
| 立项审批 部 门 | 内乡县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411325-42-03-014632 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 13333.4m² | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 200万元 | 其中:环保投资 （万元） | 28 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预 期 投产日期 | 2019年 10 月 |
| 工程内容及规模 一.项目由来 机制砂是属于人工砂的一种，是由机械破碎、筛分制成，机制砂与天然砂相比，具有质量稳定、颗粒级配合理等特点。由于内乡县板场乡石材加工企业多，矿石废料乱堆乱放比较严重，对板场乡环境造成不良影响，容易产生安隐 患，危机人民群众生产生活。为改善环境，变废为宝，对石材企业的废料进行充分利用，经加工后制砂，可缓解对河道开采用砂，增加建筑用砂、用石需求，实现资源充分利用。为此，内乡县志诚建筑材料有限公司拟在内乡县板场乡板场村，投资200万元，建设年产20万吨建筑用砂项目；项目总占地面积约13333.4平方米，总建筑面积2000平方米。 项目在建设期和营运期会对环境造成一定的影响。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目建设进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1），该项目属于三十“废弃资源综合利用业”第86条“废旧资源（含生物质） 加工、再生利用”中其他类，应编制环境影响报告表。受内乡县志诚建筑材料有限公司委托（委托书见附件 1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 二、项目概况 1、项目位置 项目位于内乡县板场乡板场村（项目地理位置见附图一），根据内乡县板场乡人民政府《关于内乡县志诚建筑材料有限公司年产20万吨机制砂的报告》（板政【2019】38号）（见附件三），该项目选址符合板场镇建设总体发展规划。项目所在地交通便利，项目选址合理。 2、工程内容 项目位于内乡县板厂乡板场村，总占地面积20亩（约13333.3m2），主要建设内容包括：原堆棚、成品库、生产区、办公室及其他辅助工程。总建筑面积约为2000m2。项目建成后可形成年产20万吨机制砂的规模。 表1 项目主要构筑物一览表 序号 单元 名称 备注 1 主体工程 加工车间 结构，车间建筑面积500m² 1500 1 1 钢构 原料棚 结构，建筑面积1000m² 600 1 / 钢构，硬化 成品库 结构，建筑面积400m² 600 1 / 钢构，硬化 2 公用工程 办公房 钢构结构，建筑面积100m² 供电系统 板场乡供电所 供水系统 自备井 3 环保工程 破碎、筛分、制砂工序粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 车间无组织粉尘 封闭式输送廊道、喷淋洒水设施 生活污水 化粪池（2.0m3）处理后用于厂区绿化施肥，资源化利用 固废处理 垃圾箱、固废暂存场100m² 噪声 隔声、减振、绿化等措施 3、项目主要设备见表2。 表2 项目主要设备一览表 设备名称 数量（台/套） 备注 破碎机 2 有雾水装置 圆锥式破碎机 1 有雾水装置 振动筛 2 有雾水装置 制砂机 2 有雾水装置 铲车 2 变压器 1 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 花岗石废料 t/a 200030 外购 2 水 m3/a 7125 自备井 3 电 Kwh/a 20万 板场乡供电所 5、主要产品 项目投产后，年产20万吨机制砂项目。 6、给排水 给水：本项目用水主要为职工生活用水和生产降尘用水，由厂区自备水井提供。 排水：项目废水主要为车辆清洗和生活污水。车辆清洗废水经厂区内沉淀池沉淀后用于厂区绿化用水及洒水，项目职工生活废水经化粪池处理用于厂区周围山林施肥，不外排。 三、劳动定员及工作制度 项目建成后全厂定员为10人，均来自项目附近的居民，不在厂区食宿。实行一班制，每班8小时，全年工作300天。仅白天生产，夜间不生产。 四、产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修订版）》（国家发改委 2013 年第 21 号令），本项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类别，属于鼓励类，项目已在内乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411325-42-03-014632（见附件 2），因此该项目符合国家有关产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 内乡县地处南阳市西部东经111°33′～112°09′，北纬32°49′ ～33°35′之间，内乡县东接镇平，西邻淅川、西峡，南面邓州，北依嵩县、南召，东西宽54km，南北长85km，宁西铁路、312国道、豫51、52、53省道穿境而过，距南阳飞机场仅60公里。 项目位于内乡县板场乡板场村，项目西距鱼道河直线距离235米，西距S249省道194.6米，北距东坡组532米，南距后庄组347.9米，东边为山林地，交通比较便利。 图1 项目位置图 2、地形地貌及地质 内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有。北部为山地，地势陡峭，山高谷深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。地势北高南低，自西北向东南倾斜，千米以上的山峰41座，主要有白草尖、牧虎顶、红石橛等，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m，地震裂度为VI度。 3、气候气象 内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，四季分明，雨量集中。年平均气温15℃，极端最低气温-16.5℃，极端最高气温40 ℃； 年均降水量769.5mm，最大降雨量1290.1mm；年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；区域主导风向东南偏东（ESE）—东南（SE）—东南偏南(SSE）风向角风频之和为28.73%，小于30%，因此内乡县主导风向不明显。年均风速2.2m/s。内乡县全年风频玫瑰见下图： 图2 内乡县全年风频玫瑰图 4、水文及河流 内乡县境内地表水比较丰富，年径流量8亿多立方米，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。内乡县境内内共有大小河流40条，其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河等，众多的河流分为湍河、刁河和丹江3个水系，其中湍河水系最大。湍河是县境内第一条大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓，自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124Km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2300 Km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s（1973年），枯水流量为0.5 m3/s。河水含沙量较高，平均每立方米2.93kg，属常年河，无冰期。 湍河是县境内第一条大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李育垛南麓，自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124Km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2300 Km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s（1973年），枯水流量为0.5 m3/s。河水含沙量较高，平均每立方米2.93kg，属常年河，无冰期。

项目与相关规划的相符性分析： 1、项目与内乡湍河湿地省级自然保护总体规划的相符性分析 1.1内乡湍河湿地自然保护区规划范围 河南内乡湍河湿地省级自然保护区的对象是湍河，湍河作为内乡县境内最大的一条河流，全长211km，流域面积5300km2，其中内乡境内154km，流域面积2300km2。湍河湿地保护区是湍河流域最精华的一段，位于河南省内乡县境内，地理位置位于北纬32°58′--33°12′,东经111°47′--111°53′之间。湿地北部在夏馆与宝天曼自然保护区接壤，呈条带状自北向南经过夏馆、七里坪、湍东、赵店、湍东、城镇、大桥七个乡镇和37个行政村、364个村民小组接壤，湿地宽度500-3000m不等，北高南低，全长60华里，平均海拔165m，河水深度0.6-3.0m。湍河常年有水，无冰冻期，是内乡县的重要水源地之一。 核心区范围：核心区分为南北两部分，总面积827.2hm2，占保护区面积的18.2%。 （1）北核心区：七里坪寺坪以南至板场乡燕山边一带，面积496.5hm2，占核心区总面积的60.1%。 （2）南核心区：大桥张湾西至大桥乡交县界区域，面积330.7hm2，占核心区总面积的39.9%。 缓冲区范围：缓冲区面积577hm2，占保护区总面积的12.7%，大部分面积位于核心区边缘与实验区交界处，从北向南分别把两块核心区保护起来。 （1）北缓冲区：从北向南将北核心区保护起来，其中田家以东区域缓冲区宽度达到了700m左右，寺坪村东南至黄大凹西北一带缓冲区宽度100-500m之间，北域缓冲区其他部分宽度在20-100m之间。 （2）南缓冲区：从北向南将南核心区保护起来，其中封营村附近最宽达660m，西南部分区域最宽达450m，其他部分区域宽度较小。 实验区范围：实验区位于缓冲区和核心区的外围，对核心区起到进一步的缓冲作用。实验区自北向南分为两段，其面积大小分别为1276.4hm2和1866.4hm2，共计3142.8hm2。其中，北部实验区沿罗后岗一带向上游西北的岗湾一带和东北的三道河一带；南部实验区主要位于南、北两个核心区之间的位置，具体指湍东燕山向南至塘坡头一带。 1.2项目位置与自然保护区规划相符性分析 经与湍河省级湿地自然保护区比对，项目距湍河湿地省级自然保护区北部实验区边界最近距离17.6千米，项目不在保护区范围内（见附图三）。 2、项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性分析 2.1河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区划分（2008年） 根据河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划，保护区规划为3个核心保护区、7个缓冲保护区、3个实验保护区。三种类别的功能区，共13个区块。保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏馆镇南部、七里坪乡中南部，马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北部大部、盛湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部,共涉及4县的22个乡（镇）。 （1）核心保护区： ①阳城核心保护区，位于西峡盆地中东部偏北，涉及西峡县的回车、阳城、丹水、五里桥及内乡县的赤眉等 5个乡(镇)，著名的西峡盆地是恐龙蛋化石最为密集分布的区域，分布有世上唯一的西峡巨型长形蛋和界上稀有的戈壁棱柱形蛋。在赤眉、丹水、阳城辖区内还发现较多恐龙骨骼化石及鸭嘴龙类恐龙骨架化石，在马家村组中发现琥珀。 ②夏馆～七里坪核心保护区，位于夏馆一高丘盆地西部，包括内乡的夏馆镇和七里坪乡。本核心区的恐龙蛋化石在夏馆附近、师家湾、七里坪等地均有较密集分布，在夏馆镇附近发现鸭嘴龙类的诸葛南阳龙骨架化石一具，在夏馆镇后庄东北0.5km 紫红、棕红色粉砂质泥岩岩层中曾发现夏馆杨氏蛋与恐龙脚印化石共生。 ③滔河核心保护区，位于淅川盆地中部，行政区隶属淅川县滔河乡，该地区恐龙蛋化石相对密集分布，滔河扁圆蛋的命名地点，同时找到过鸭嘴龙类颈椎骨和尾椎骨化 （2）缓冲保护区： ①庙山缓冲保护区，位于西峡盆地东北角，在内乡县赤眉镇境内，这里恐龙蛋化石较为密集分布，是“阳城核心保护区”的东延部分，庙山以北有西峡巨型长形蛋分布，并有可能发现较多的恐龙骨骼化石。 ②北峪—杨营缓冲保护区，位于西峡盆地中西部偏北的区域，涉及西峡县的丁河、五里桥、重阳等乡镇，这里恐龙蛋化石较为稀少，是‟高沟组”的西延部分。 ③花园—三里庙缓冲保护区，位于西峡盆地中东部的中心区域，涉及西峡县的丹水、回车、阳城、五里桥等乡镇。这里恐龙蛋化石较为密集分布，是“马家村组”含恐龙蛋层的主要分布区。 ④靳河一四山缓冲保护区，位于夏馆一高丘盆地中部，包括内乡县的七里坪、马山口及镇平县的高丘、四山、二龙、石佛寺等乡(镇)，恐龙蛋化石目前发现的较稀少。 ⑤老城镇缓冲保护区，位于淅川盆地中北部，淅川县老城镇范围内，恐龙蛋化石局部富集，共生的微体化石较多。 ⑥赵沟缓冲保护区，位于淅川盆地中西部，淅川县滔河乡，恐龙蛋化石局部富集，部分岩层已延伸到湖北省境内。 ⑦马蹄沟缓冲保护区，位于渐川盆地中东部，淅川县滔河乡，恐龙蛋化石目前 发现较少，有轮藻化石发现。 （3）实验保护区： ①核桃树—茶峪实验保护区，位于西峡盆地中西部之北部，位于“北峪-杨营缓冲区”之南，涉及西峡县的西坪、重阳、丁河等3个乡镇，此区域恐龙蛋化石比较稀少。 ②七峪—大峪实验保护区，位于西峡盆地中东部之南部，位于“阳城核心保护区”和“花园一三里庙”及“庙山”缓冲区之南，涉及西峡县的回车、丹水、阳城、五里桥、田关及内乡县的赵店等6个乡镇，此区域内恐龙蛋化石比较稀少，出露地层为寺沟组，在回车附近曾发现大量琥珀和孢粉，在宛坪高速公路以北田关乡的曹沟附近发现极具地质时代价值的介形类、轮藻化石。 2.2 项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性分析 项目位于内乡县板场乡板场村。经与对照河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划（2008年），项目厂址距离厂址最近的夏馆～七里坪核心保护区相距7.42Km，项目不在河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区范围内（见附图四）。 3、项目与伏牛山国家级自然保护区规划相符性 3.1伏牛山国家级自然保护区内容 （1）基本情况 伏牛山国家级自然保护区于1997年12月经国务院正式批准成立，其位于河南省西部，地理坐标为东经111°17′－112°17′，北纬32°50′－33°54′，北连栾川、嵩县、东接鲁山县，西与卢氏、灵宝搭界，南至内乡、南召、西峡三县，东西长100km，南北宽60km，总面积5.6万hm2。包括南阳市的西峡、内乡、南召3县的大部分山区，洛阳市的栾川、嵩县二县的南部山区，平顶山鲁山县的西部山区。 （2）保护区性质 伏牛山国家级自然保护区是以保护过渡带综合性森林生态系统和珍稀野生动植物为主的自然保护区，是生物多样性保护、科学研究、物种繁衍及科普宣传教育、生态旅游和可持续利用的基地。 （3）保护区功能区划 根据保护区分区原则和伏牛山国家级自然保护区资源特点、地形地势、保护目的和主要保护对象的空间分布状况，依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然保护区工程总体设计标准》的相关规定，将伏牛山国家级自然保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。 核心区：面积为21024ha，占自然保护区总面积的37.53%，核心区主要是天然次生林，具有明显垂直带谱和多样性的生态类型，生物种类繁多，森林生态系统完整稳定，该区仅供生态观测、研究、定期资源监测，实行绝对保护。 缓冲区：面积为5000ha，占自然保护区总面积的8.92%，缓冲区是核心区的过渡带，其地势多以悬崖峭壁为主，形成一道天然屏障，在缓冲区内，可以从事多种科学研究的观测调查，但绝对禁止任何形式的采伐，也不允许在缓冲区开展生态旅游和多种经营。 实验区：面积为30000ha，占自然保护区总面积的53.55%，西峡的阳坡与集体林相接，东至鲁山石人山，北至栾川老君山，南至内乡圣垛山，主要是天然次生林，含有部分人工林。实验区可进行生态旅游和多种经营活动。 3.2本项目与伏牛山国家级自然保护区规划相符性 内乡境区的伏牛山国家级自然保护区中核心区、缓冲区主要分布在七里坪境内，实验区分布在夏馆镇和七里坪境内。经对照，本项目位于内乡县板场乡，距伏牛山国家级自然保护区中实验区18.3Km（见附图五），不在伏牛山国家级自然保护区规划范围内。 4、与内乡宝天曼国家级自然保护区相符性 4.1内乡宝天曼国家级自然保护区位置及范围 宝天曼自然保护区位于东经111°47’-112°04’，北纬33°20’-33°36’，地处河南省西南部、秦岭东段伏牛山南坡的内乡县北部山区，属于秦岭山脉东段，海拔1840米。地形特点山麓缓长，地势较陡，山高谷深。地貌以切割程度不同的中山为主，低山为辅。保护区南北长28.5km，东西宽26.5km，总面积9304公顷。 宝天曼保护区位于北亚热带向暖温带过度地区，属季风型大陆气候。 4.2内乡宝天曼国家级自然保护区范围 保护区功能分区为：核心区，面积为3040公顷，设于保护区中部，北起扫帚场，沿岭脊西下，东与南召伏牛山国家级自然保护区接壤，西与许窑沟相连，南至五岈子林区；缓冲区，面积1214公顷，地势多以悬崖峭壁为主；实验区，面积为5050公顷，西与大石窑集体林相接，北包括大小红寺河，大小猴沟，七里沟，南阴坡，平坊，林区，南包括圣垛山，京子垛和五岈子部分林区。 经对照，该项目位于内乡县板场乡板场村辖区，与最近的实验区直线距离为19.28公里，不在内乡宝天曼国家级自然保护区范围内（见附图六）。 5、与内乡县饮用水源保护区相符性 5.1 与内乡县城饮用水源保护区相符性 河南省县级集中式饮用水水源保护区划（内乡县）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知 》（豫政办〔2013〕107 号）： ①内乡县湍河地下水井群(共 3 眼井) 一级保护区范围：取水井上游 1000 米至下游100米河堤内及两侧各50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，湍河上游2000米至下游红堰河入湍河口河堤内及两侧各1000米、南至沪陕高速公路的区域。 ②内乡县凉泉地下水井群(共 13 眼井) 一级保护区范围：方山北侧井群外包线内及外围 200 米、南至方山山脊线的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围2000米，南至方山分水岭，北、东北至黄水河，西北至 332 省道的区域。 经比对，本项目距离内乡县距离内乡县集中式饮用水水源地36.4km，不在其范围内。 5.2 与内乡县板场乡饮用水源地相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），内乡县板场乡地下水井(共1眼井)，一级保护区范围:取水井外围200米、东至鱼道河右岸的区域。 本项目距离板场乡地下水井群0.82km，不会对其造成影响。（见附图七） 6、项目建设与板厂乡村庄布局规划（2014-2030）分析 （1）规划内容 ①村庄规模结构 板厂乡自然村平均人口规模25人，小于50人的村庄比例占86.4%，人数占39.9%，有村庄人口规模小而分散的特点。 ②村庄职能结构 板厂乡村庄职能大多数都是以特色农业种植为主，香菇是板厂乡的一号支柱产业，北部山区和西南部丘陵地区的村庄矿产资源丰富，形成以矿产采掘和石墨加工为主的专业村。 ③村庄空间分布 从地形上划分，板厂乡村庄在丘陵区与山地区村庄比列为2.2:1，在空间分布上相对比较均衡，板厂乡72%的村庄分布在主要公路及河流两侧，反映出村庄选址临水逐路的特点。 （2）相符性分析 该项目位于南阳市内乡县板厂乡板场村，该项目为非金属矿物制品加工，根据出具的项目规划文件（附件四），项目用地符合村镇发展规划要求。 7、项目与《内乡县2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《南阳市大气污染防治攻坚战实施方案的通知》 南阳市大气污染防治攻坚战7个实施方案，包括《南阳市治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市治理工业大气污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市治理燃煤污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市淘汰黄标车和老旧车及治理机动车污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市秸秆禁烧攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《南阳市重污染天气应急应对攻坚战实施方案（2016-2017年）》，与本项目有关的实施方案为《南阳市治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》和《南阳市治理工业大气污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》，具体内容如下： 1）为深入贯彻河南省《大气污染防治行动计划》和《南阳市蓝天工程2016年实施方案》，有效遏制和治理各类扬尘污染，持续改善全市环境空气质量，《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》要求如下： 各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求：①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”；②施工过程中必须做到“六全”，即“施工现场全围挡，工地物料全覆盖，施工路面全硬化，运输车辆全冲洗，施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆百分之百密闭运输；③城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 各类露天堆场扬尘污染治理必须符合以下六项基本要求：①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用。②所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。③所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。④所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。⑤所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。⑥所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求：①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备。③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。④渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净。⑤渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 本次环评要求，施工场地做到“六个到位”、“六全”、“两个禁止”等施工期扬尘治理措施；对废料堆场搭建彩钢瓦顶棚，采用钢架结构，三面建设挡墙，地面进行硬化；厂区地面撒落的粉尘及时清扫，并喷淋洒水，避免扬尘；石粉运输渣土车出入处置场地，进行冲洗；运输车辆采取密封密闭措施，做到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 2）为深入贯彻河南省《大气污染防治行动计划》和《南阳市蓝天工程2016年实施方案》，切实遏制和治理工业大气污染，持续改善全市环境空气质量，《河南省治理工业大气污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》要求如下： 加强水泥粉磨站无组织废气治理：完成对水泥粉磨站烟尘提标改造和无组织排放治理，治理完成后颗粒物要达到《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》要求，生产车间全密闭并配备收尘设施；物料输送设备密闭，并在装卸处配备收尘设施；物料堆场要按规范建设“三防”（防扬尘、防流失、防渗漏）设施，并配备覆盖、围挡等防风抑尘设施；厂区裸露地面要进行硬化，并设置固定式车辆自动清洗设备。 本项目不属于水泥粉磨站行业，本次环评要求采取以上各种防治扬尘污染的措施后厂区无组织粉尘排放浓度需达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值要求。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 该项目位于内乡县板场乡板场村，属于二类环境功能区，根据收集的2017年内乡县环境空气质量数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大8小时平均）年均浓度为59.74μg/m3、105.72μg/m3、19.93μg/m3、32.43μg/m3、0.67μg/m3、91.09μg/m3，日均（O3为8h平均）浓度为 144.60μg/m3、238.00μg/m3、50.88μg/m3、57.90μg/m3、1.652μg/m3、142.00μg/m3，其中 PM2.5、PM10、NO2超标，因此，内乡县为非达标区。 表 4 区域环境空气质量现状评价表。 污染物 年评价指数 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 59.74 35 170.69 达标 百分位数日平均 质量浓度 144.60 75 192.80 超标 PM10 年平均质量浓度 105.72 72 151.03 达标 百分位数日平均 质量浓度 238.00 150 158.67 超标 SO2 年平均质量浓度 19.93 60 33.22 达标 百分位数日平均 质量浓度 50.88 150 33.92 达标 NO2 年平均质量浓度 32.43 40 81.08 超标 百分位数日平均 质量浓度 57.90 80 72.38 超标 CO 年平均质量浓度 0.67 / / / 百分位数日平均 质量浓度 1.652 4000 0.04 达标 O3 年平均质量浓度 91.09 / / / 百分位数日平均 质量浓度 142.00 160 88.75 达标 2、地表水环境质量现状 本项目位于内乡县板场乡板场村，雨水由厂区西边进入鱼道河，根据南阳市地面水功能区划分图，鱼道河评价河段水质功能为III类。 根据《河南省内乡县板场乡柳树行矿区饰面用花岗岩矿环境影响报告书》（报批版）中 2017 年 8 月 30 日-2017 年 9 月 1 日对鱼道河水质的监测结果可知，鱼道河水质中 pH、COD、NH3-N、BOD5、Cu、Pb、Zn 各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水环境质量较好。 表 5 地下水环境质量评价结果 单位：除 pH 外，其余 mg/L 监测 点位 监测 时间 项目 pH COD NH3-N BOD5 Cu Pb Zn 鱼道 河弯 腰岭 断面 2017年 8 月 30日 -2017年 9月 1日 监测值 7.32~7.34 8 12~13 0.343~0.35 2.2~2.7 0.038~0.043 0.017~0.019 未检出 标准值 6~9 20 1.0 4 1 0.05 1 超标 率（%） 0 0 0 0 0 0 0 3、声环境质量现状 项目位于内乡县板场乡板场村。区域声环境质量现状良好，项目四周厂界和敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表6 项目四周厂界背景噪声值一览表 单位：dB(A) 预测点 昼 夜 东厂界 48.2 40.1 南厂界 50.5 41.1 西厂界 48.2 39.8 北厂界 48.7 40.5 4、生态环境 经实地踏查，项目区范围内目前尚未发现需要特殊保护的珍稀动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目生产过程中产生的污染物主要有噪声和粉尘，其主要环境保护目标见下表7。 表7 主要环境保护目标一览表 序号 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 1 地表水环境 鱼道河 W 235 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类级标准有关规定 2 大气环境 后庄 S 347 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）中二类 东坡组 N 532 3 声环境 后庄 S 347 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 东坡组 N 532

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号 执行标准 标准值 1 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）中二级标准 TSP日均值 300µg/m3 PM10日均值 150µg/m3 SO2小时均值 500µg/m3 NO2小时均值 200µg/m3 2 《地表水环境质标准》（GB3838-2002）III类标准 COD≤20mg/L BOD5≤4mg/L NH3-N≤1.0mg/L 3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) 4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 pH 6.5~8.5 总硬度≤450mg/L 高锰酸钾指数≤3.0mg/L NH3-N≤0.2mg/L 溶解性固体≤1000mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 序号 执行标准 标准值 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 最高允许排放浓度120mg/m3 15m高排气筒排放速率限值≤3.5kg/h 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB(A)； 夜间：55dB(A) 4 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及2013年修改单 5 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 项目营运期产生的污水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用，因此建议该项目不设总量指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 2、营运期工艺流程简述 图4 营运期工艺流程及产污环节 工艺说明 送料：堆场内的原料由铲车送入进料口，直接送入颚式破碎机破碎，项目在投料过程中会产生扬尘和噪声。 圆锥式破碎机：原料通过鄂式破碎机进行简单粗破，把粒径较大的石块破碎成粒径较小的石块。 筛分：圆锥破碎后的石子粒径大小不一。细碎后的石料由皮带送进振动筛进行筛分，产品自上而下经多层筛分，粒度合格的砂石由皮带输送成品堆场，粒度较大再由输送带送到制砂机进行细碎。 制砂：由筛分机筛选出的粒径大的不合格砂石，由输送带送到制砂机进行细碎，细碎后粒度合格的砂料再由皮带输送机送到分离及筛分系统。筛分后由皮带送到产品堆场。 产品外运：项目产品定期外售，由铲车装车方式进行外运。

二、产污环节： 施工期污染因素分析 项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装机器设备和景观绿化。施工期对环境的影响主要为：施工噪声、施工扬尘、施工废水和施工垃圾。影响分析如下： 1、扬尘 项目产生的对环境空气有影响的扬尘主要来自施工场地内土方的开挖、运输车辆的运输扬尘等施工扬尘以及工地内部道路扬尘。 2、噪声 项目在施工期产生的噪声主要是施工机械如挖掘机等产生的噪声及运输车辆噪声。 3、废水 项目在施工期间的施工废水及施工人员的生活污水。 固体废物 项目在施工期产生的固体废物主要是工程建筑施工中多余的渣土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 营运期污染因素分析 1、废水 项目在营运期废水主要是加工过程抑尘用水全部挥发，无废水产生，项目产生的废 水主要有进出车辆冲洗废水、职工生活污水和初期雨水。 2、废气 据本项目工艺流程，项目运营期主要大气污染源有：破碎筛分过程中产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘；车辆拉运产生的运输扬尘。 3、噪声 项目主要生产设备为圆锥式破碎机、制砂机、筛分机等生产设备产生的机械噪声。生产车间经封闭隔声、墙体加设吸声材料，对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置，生产厂区噪声经厂房、厂区院墙等降噪作用，生产车间内设备运行噪声经采取隔声、消声、减振等降噪措施和噪声随距离衰减后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、化粪池污泥、废油桶、废机油以及员工产生的生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 施工期 | 运输及 土建工程 | 扬尘 | 无组织排放 | 严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关规定 |
|  | 营运期 | 破碎工序 | 粉尘 | 333.5mg/m3 | 16t/a | 3.34mg/m3 | 0.16t/a |
|  |  | 筛分工序 | 粉尘 | 388.9mg/m3 | 14t/a | 3.89mg/m3 | 0.14t/a |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 | 6.0 | 0.225 |
|  |  | 成品堆场 | 粉尘 | 0.3 | 0.046 |
| 废水 | 施工期 | 施工人员 生活污水 （0.8m3/d） | COD | 350mg/L | 0.28kg/d | 先期修建公厕化粪池，定期清掏用于项目区周边农田施肥 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.14kg/d |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.18kg/d |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.024kg/d |  |
|  | 营运期 | 生活污水（0.4m3/d） | COD | 350mg/L | 0.14kg/d | 生活污水经化粪池处理后用于山林地 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.072kg/d |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.088kg/d |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.012kg/d |  |
|  |  | 洗车废水 | SS | 经沉淀后循环利用 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 厂区实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集于初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于厂区降尘 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期噪声源主要为施工设备和运输车辆，其噪声级范围在75～90dB（A）之间。经环评提出的措施后，场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。 |
|  | 营运期 | 营运期噪声主要是鄂式粉碎机、圆锥式破碎机机、制砂机、筛分机等生产设备产生的噪声，其源强为75～95dB(A)，经采取隔声、减震措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 |
| 固废 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 10kg/d | 收集后清运至板场乡垃圾中转站 |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾和废弃土石 | 100m3 | 清运至城建部门指定的地点堆存 |
|  | 营运期 | 职工 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 收集后清运至板场垃圾中转站 |
|  |  | 除尘器 | 除尘灰 | 29.7t/a | 外运做建筑材料 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 1t/a | 定期清掏浇灌周边山林 |
|  |  | 废油桶 | 危废 | 0.2t/a | 由有资质单位回收 |
|  |  | 废润滑油 | 危废 | 0.01t/a | 由有资质单位回收 |
|  |  | 废棉纱 | 废料 | 0.002t/a | 豁免类，混入生活垃圾中一并收集 |
| 主要生态影响 施工期间土地平整、地基开挖，以及地上部分建设，会产生局部水土流失现象，由于项目施工地地势较平坦，水土流失问题较轻，再加上项目区建设与绿化同步实施，并采用实用可观赏的景观绿化系统，不会对区域生态环境造成明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要环境影响有施工扬尘、废水、噪声及固体废物等。 扬尘 施工过程中场地清理、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘，干燥无雨的天气尤为严重。项目施工期产生的扬尘主要有施工扬尘，混凝土搅拌扬尘、建筑材料装卸扬尘、地面料场的风吹扬尘和汽车行驶扬尘等。减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行国家环境保护总局《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《河南省蓝天工程行动计划》、《南阳市蓝天工程行动计划》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》和《南阳市建设工程施工现场扬尘防治管理规定》的相关规定，施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求： （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”。 （2）施工过程中必须做到“六全”,即“施工现场全围挡,工地物料全覆盖,施工路面全硬化，运输车辆全冲洗,施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆百分之百密闭运输。 （3）城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土,禁止现场配制砂浆”。 主要措施如下： ①建筑施工现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8米。 ②主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 ③建筑施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌。 ④施工中建筑物应用围帘封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ⑤应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 ⑥选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 ⑦施工区域建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 ⑧开挖出的土石方应加上围栏，且表面用毡布覆盖，将多余弃土及时外运。 ⑨出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。 施工期在实施以上建议措施后，其对施工场地周边环境影响较小。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表8。 表8 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量声级dB(A) 测量距离（m） 1 挖掘机 75 10 2 推土机 78 10 3 装载机 82 10 4 混凝土振捣棒 72 10 5 切割机 90 10 根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表9。 表9 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称 10m 20m 40m 50m 60m 100m 150m 200m 300m 推土机 78 58 49 46 44 39 35 32 29 装载机 82 62 52 50 48 43 39 36 33 挖掘机 75 56 46 44 42 37 33 30 27 振捣棒 72 52 42 40 38 33 29 26 23 切割机 90 70 60 58 55 50 47 44 41 从表9中可看出，施工机械噪声较高，建筑施工场界昼间噪声（≤70dB）超标情况出现在20m范围内，夜间噪声（≤55dB）超标情况出现在60m范围内。 能够达到昼间《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)）的情况出现在距声源40m范围外，夜间《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值（昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)）的情况出现在距声源100m范围外。距离项目最近的敏感点为285m的曹庄村，不会对其产生大的影响。为进一步减轻施工对周围环境的影响，特提出以下要求： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障附近居民区有一个良好的生活环境，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过以上措施可将项目对环境的影响降到最低。且施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 3、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水包括浇注混凝土后的冲洗水、施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材及少量的运输车辆的冲洗废水。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后回用或用于施工场地洒水等。 生活污水：项目高峰期施工人数10人，施工人员生活用水量以50L/人·天计，则施工期生活用水量为1.0m3/d；排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.4m3/d。评价建议施工单位先期修建公厕和化粪池，生活废水经化粪池处理后用作周边山林施肥，实现资源利用。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为开挖土方、建筑垃圾及生活垃圾；其中工程开挖土方挖填平衡后，废弃土石方和建筑垃圾产生量约为100m3，一起运至城建部门指定位置堆放；生活垃圾产生量为10kg/d，收集后运送至内乡县板场乡垃圾中转站处理；在施工结束后要及时进行地面硬化，植树种草，防止水土流失。因此施工期固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 综上所述，在施工期，存在着施工扬尘、施工弃土、施工噪声、施工生活污水等因素对环境的影响。这些影响属于局部、短期、可恢复性的，施工期间只要加强施工管理，采取相应的防治措施，其对周围环境的影响是可以接受的。

营运期环境影响分析： 项目在营运期内的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 1、废气 项目运营期产生的含尘废气主要包括机制砂生产线破碎、筛分过程中产生的粉尘和原料堆场产生的扬尘。 （1）石料加工过程粉尘 ①破碎、筛分粉尘 破碎、筛分粉尘产生量参考《环境保护实用数据手册》，矿石在破碎、筛分过程中的损失量约为0.15kg/t-产品，其中破碎工段粉尘量约为破碎量的0.08kg/t 产品，筛分工段粉尘量约为破碎量的 0.07kg/t-产品，项目年产20万吨机制砂，则破碎工序粉尘年产生总量为 16.0t/a、筛分工序粉尘年产生总量为 14.0t/a。 项目设有一条机制砂生产线鄂式破碎机、圆锥式破碎机和制砂机位置较集中，设备距离较近，本次环评要求对鄂式破碎机、圆锥式破碎机和制砂机各安装 1 套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达 99%，除尘器引风机风量为20000m3/h，处理后的废气由1根15m 高排气筒排放。筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至 1 台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达 99%，除尘器引风机风量为 15000m3/h，处理后的废气由 1 根 15m 高排气筒排放。破碎、筛分等工序的给料口、出料口、输送带及其他扬尘点采用集气罩进行有组织收集。 采取措施后项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表10 表10 石砂加工粉尘产生及排放情况一览表 排放方式 排气量 Nm3/h 工序 污染 物 产生情况 治理 措施 去除 率 （% ） 排放情况 浓度（mg/m3） 速率 （kg/h） 产生 量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h ） 排放量 （t/a） 有组织排放 20000 破碎 粉尘 333.5 6.67 16 集气罩+布袋 除尘器+15m 排气筒 99 3.34 0.067 0.16 15000 筛分 粉尘 388.9 5.83 14 3.89 0.058 0.14 无组织粉尘 / 皮带输送 粉尘 0.83 2.0 闭式输送廊道，洒水装置 0.125 0.3 / 成品堆场 粉尘 0.042 0.1 闭式厂房，洒水装置 0.005 0.012 ③皮带输送过程产生的粉尘 根据类比同类企业生产运营经验，传送带输送扬尘产生量约为输送量的0.001%。本项目传送带输送量为20万t/a，则本项目传送带输送扬尘为2.0t/a。物料输送环节采用封闭式输送廊道，同时每条皮带输送机上安装管道喷淋洒水，进行湿法除尘，喷嘴沿皮带布置。 本项目通过对各传送带实行全密闭并设置喷淋装置，除尘效率达 85%以上，则工业场地传送带运输扬尘排放量为 0.3t/a。 ④原料堆场无组织排放粉尘 项目原料为花岗岩荒料，为大型块状物料，且花岗岩较为坚硬，不易风化，日常堆存过程中不会产生大量粉尘。 另外，要求为原料堆场设置围墙以及防风防雨顶棚，建设与产能相适应的半密闭式原料仓库，杜绝原料露天堆放，防止原材料堆放产生的粉尘在空气中扩散；原料堆棚三面围挡，另一面部分围挡，留出入口便于装卸车辆出入。在主要装卸点附近安装雾化喷头，进行原料装卸作业时及时开启雾化喷头进行洒水降尘。经采取以上措施，可有效减少原料装卸粉尘产生量及排放量。 ⑤成品堆场产生的扬尘 本项目成品石料放置在封闭车间内，车间内地面全部硬化，车间顶部安装水喷淋装置，产品的润湿度极高，扬尘量较小。成品堆场粉尘主要是由于车间车辆进出及大门敞开等因素造成。 根据相关资料类比分析可知，在年平均风速 2.2m/s，自然含湿（2％）状态下， 粉尘年发生量约为成品堆场总量的 0.0005‰，则粉尘发生量约 0.1t/a。粉尘发生量与物料含湿量关系可用下式表示： Q=Q0e-AW 式中：A——经验系数，一般取 0.28-0.5，取 0.3； W——物料含湿量，%。 产品堆存位于封闭车间，设 1 个封闭式砂料库，安装喷淋装置抑尘。采取洒水抑尘措施，当堆场含水率增加到 4%时，扬尘量随含水率的增加而减小，在年平均风速 2.2m/s 条件下，粉尘年排放量约为 0.012t/a。 表11 堆场扬尘计算结果一览表 污染源 占地面积(hm2) 产生量(t/a) 抑尘措施及效 排放量(t/a) 产品堆场 0.1 0.1 采取喷淋装置洒水抑尘 0.012 ⑥车辆运输粉尘 车辆运输扬尘主要与车辆行驶速度、载重量、所载材料、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关，其中风速还直接影响扬尘的传输距离。据有关试验统计资料表明通过路面洒水，可有效抑制扬尘的散发量。 表12 洒水降尘试验结果表 距路边距离 0 20 50 100 200 TSP (mg/Nm3) 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 可见通过对运输道路适时定期洒水，对减少空气中的TSP含量非常有效，距离越近效果越明显。因此项目应尽力严格的洒水制度，每天对厂区运输道路及裸露区域进行两次洒水作业来降低运输粉尘的影响。 （2）大气环境预测分析 本次评价针对项目颗粒物排放对周围大气环境的影响进行如下预测和分析： ①评价因子及评价标准 根据本次评价项目的污染特征和当地大气环境质量状况，选取颗粒物作为评价因子。评价执行标准见表13。 表13 环境空气质量评价标准 单位：ug/m3 评价因子 一小时均值 TSP 900 ②计算点确定 根据项目特点和环境敏感点分布情况，确定大气评价计算点见表14。 表14 计算点情况一览表 序号 名称 方位 距项目区距离（m） 1 后庄 S 347 2 东坡组 N 532 ③评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级划分要求，并结合本项目工程分析结果，采用估算模式计算项目各排放源排放的颗粒物的最大地面质量浓度占标率Pi，及地面质量浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 由估算模式预测结果可知，项目排放的颗粒物的最大地面质量浓度值及占标情况详见表15。 表15 项目排放颗粒物的最大地面浓度情况一览表 排放源 排放速率（kg/h） 距离中心下 风向距离（m） 最大落地浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 车间无组织粉尘 0.13 23 4.28×10-3 0.475 由表15可以看出，项目排放颗粒物的最大地面质量浓度占标率均小于10%，因此，根据评价等级的划分依据判定本次大气环境影响评价等级为三级。 ④评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，评价范围为以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形，且评价范围的直径或边长一般不应小于5km；结合本项目计算的结果，确定本次评价范围为以项目区为中心点，边长5km的矩形区域。 ⑤环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析” 的要求，本次评价不再采用进一步预测模式进行预测，仅采用估算模式结果对项目大气污染物的排放对周围环境的影响程度进行简要分析。 由估算模式预测结果可知，项目排放的颗粒物对各关心点的浓度贡献值详见表16。 表16 项目排放颗粒物对各关心点的影响一览表 单位：mg/m3 关心点 距厂界的距离（m） 方位 评价因子 贡献值（mg/m3） 占标率（%） 后庄 347 S TSP 1.68×10-3 0.187 东坡组 532 N TSP 2.43×10-3 0.27 由表16可知，项目排放的颗粒物对各关心点的浓度贡献值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的10%；对关心点的浓度贡献值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，评价认为项目排放的颗粒物对周围环境的影响是可以接受。 ⑥大气环境防护距离 项目营运期无组织形式逸散颗粒物采用SCREEN3模式计算可知，项目污染单元场界外无超标点，计算结果大气环境防护距离为0m。 ⑦卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中粉尘无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算，卫生防护距离计算结果见下表17。 表17 卫生防护距离计算一览表 污染源 卫生防护距离（m） 综合提级（m） 粉尘 生产车间 3.83 50 由上述计算可知，项目卫生防护距离50m。经与厂区平面布置图比较分析，项目生产车间四周50m外为卫生防护区域，在项目防护区域内无敏感点，因此，项目营运期对敏感点的影响均在可接受范围内 2、废水 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生，项目产生的废水主要是车辆清洗用水和职工生活污水。 （1）生产加工抑尘用水 项目营运期间在破碎、原料堆场、成品库和输送廊道等部位均安装水喷淋除尘装置，根据业主提供资料，每生产 1 吨成品砂石会用掉 0.01 吨水，项目年加工矿石20万吨，用水量为 20m3/d（6000m3/a）。项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生。 （2）车辆清洗用水：为防治车辆运输过程在厂区内产生的扬尘引起二次污染，环评建议在车辆出入厂区入口处设置车辆冲洗点，车辆冲洗点采用车辆自动冲洗设备。车辆冲洗点四周设置截水沟，冲洗车辆的污水汇集到蓄水池内，经过三级沉淀后进入清水池，再由潜水泵加压到给水管对车辆进行自动冲洗。根据类比同类工程设备经验，车辆冲洗点冲洗水量为5L/min，冲洗时间约为60s，蓄水池容积约为20m3，定期补充新鲜水，补充水量约为蓄水量的10%，因此补充水量约为2m3/d。（600m3/a），该废水的主要污染因子是 SS。 （3）职工生活污水 项目营运期废水主要为职工生活废水。项目劳动定员10人，为周边村民，不在厂区内食宿，根据《河南省地方标准用水定额》（的DB41/T385-2014）和项目实际，非食宿用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.5m3/d，污水产生量按0.8计，则项目生活污水产生量约为0.4m3/d。该部分废水主要污染物浓度为COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，NH3-N30mg/L。该部分废水经化粪池处理后定期清掏用于厂区周围山林施肥，资源化利用。 （4）厂区降尘用水 运输道路每天洒水 2-3 次，运输道路洒水抑尘用水量约 2m3/d，合 600m3/a。 （5）初期雨水：本项目采取雨污分流制，雨水随地势排入鱼道河。为进一步保护项目周围地表水环境，建议在厂区低洼处设置 1 处雨水收集沉淀池。项目区硬化地面面积为3000m2，根据查阅相关气象资料，项目所在地内乡县的最大降雨量为30mm/h，初期雨水按前15min雨水量进行核算，该项目混凝土地面的径流系数为0.9，则一次最大降雨初期雨水收集量约为22.5m3。项目区初期雨水可经收集沉淀后可用于厂区洒水降尘，初期雨水沉淀池容积按30m3设计，并进行硬化防渗处理。年降雨次数按 10 次计算，则初期雨水量为225m3/a(平均0.75m3/d)。 因此，综上分析，项目建设在严格按照环评提出的措施治理情况下，废水不会对周围环境产生大的影响。 3、噪声 （1）噪声源强的确定 项目主要生产设备为筛分机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、筛分机、磁选机等生产设备产生的机械噪声。评价建议生产车间封闭隔声、墙体加设吸声材料，对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置，生产厂区噪声经厂房、厂区院墙等降噪作用，生产车间内设备运行噪声经采取隔声、消声、减振等降噪措施和噪声随距离衰减后，噪声值衰减约20dB(A)。工程营运期产噪设备噪声源强及处理效果见表18。 表18 工程噪声产生及排放一览表 设备名称 数量 （台/套） 治理措施 单台噪声源强[dB（A）] 治理前 治理后 振动给料机 1 车间封闭式围护结构隔声、基础减振 85~95 75 颚式破碎机 2 90~95 75 圆锥式破碎机机 1 80~85 65 制砂机 2 80~85 65 筛分机 2 75~85 60 （2）预测模式 ①点声源衰减模式：预测模式如下: L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1) 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 ②多源叠加模式 式中：L—总等声级，dB(A)； ri—预测点距离声源距离，m； Li—距噪声源距离为ri处的噪声值，dB(A)； n—噪声源数。 （3）预测结果 选择主要高噪声声源对造成影响的厂界进行预测，各厂界噪声预测值见表19。 表19 项目厂界噪声预测值 单位：dB(A) 编号 预测点 厂界贡献值 标准值 备注 昼间 夜间 昼间 夜间 1 北厂界 46.0 0 60 50 夜间不生产 2 东厂界 43.5 0 3 西厂界 46.0 0 4 南厂界 41.5 0 从表19可以看出，经过采取隔声、减震降噪措施和噪声随距离衰减后，工程厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，该项目夜间不进行生产。敏感点昼夜均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，项目运营期的设备噪声对周边环境的影响是可以接受的。 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生产固废、生活垃圾和化粪池污泥、废油桶、废润滑油等。 （1）生产固废：布袋除尘器产生的粉尘：其产生量为29.7t/a，主要成分为石粉。 （2）生活垃圾：项目生活垃圾产生量约为1.5t/a（按10人，垃圾产生量0.5kg/d计，年生产300d），定期清运至板场乡垃圾中转站处理。 化粪池污泥：项目营运期化粪池污泥产生量约为1t/a，定期清掏用于周边山林施肥，资源化利用。 （4）危险废物：本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶等。危险废物产生情况如下： 废润滑油：本项目废润滑油产生量约 0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年），废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，危险特性为毒性（T）、易燃性（I），应集中收集后送有资质的危险废物单位处理。 废棉纱：本项目在润滑擦拭及维修等过程中会产生一定量的沾有油脂的废棉纱，根据《国家危险废物名录》（2016 年），此部分废物属于“HW49 其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为毒性（T）、感染性（In），但是属于豁免管理类，可以混入生活垃圾中一并收集，全过程可以不按危险废物管理。根据企业资料，本项目棉纱的消耗量为 0.002t/a。 废润滑油桶：本项目废润滑桶产生量 0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年），此部分废物属于“HW49 其他废物”中的“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为毒性（T）、感染性（In），应集中收集后送有资质的危险废物单位处理。 评价建设项目设置1座危废储存间（建筑面积2m2），采用全封闭结构、地面硬化，储存间外明显处悬挂危险废物识别标志，各类危险废物分类储存，分区堆放。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。更换机油至危废暂存间运输过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量。本项目危险废物均委托有处理该危废资质的单位代为处理，本项目危险废物处理可行。 建设单位严格落实环评提出的固废防治措施的情况下，该项目运营期产生的固体废物都能得到妥善处置，对外环境影响很小。 5、环境风险影响分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）风险源识别 本项目为水洗沙及石子加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环 发[2012]77 号）的规定，对本项目环境风险源进行了识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目原料为山沙、石粉及碎青石，在生产过程、原料和产品储运过程中，基本没有环境风险源，不存在重大的环境风险。环境风险主要为项目电气设备或线路发生如短路、过载、接触不良、散热不良所引发的火灾事故。 （2）风险管理 项目建设中严格按照土建项目施工安全要求，建立安全工作制度，确保施工人员规范操作施工，保障施工人员安全；特殊工种，要求持上岗证上岗，严格按照消防要求建设和安装消防设施。 对本项目在生产过程中可能发生的机械摩擦、电器漏电触电事故和危险性废物带来的风险，做到以下措施： 1）所有电气设备均安全接地并设明显标志； 2）从电源到设备安装 3 级漏电保护器； 3）该项目在建设过程中，应严格按照建筑防火设施规范建设，强化以防火为主的“四防”工作，并有专人负责，建立应急预案； 4）建立健全并实施一系列安全操作规程和安全生产制度，经常对全体员工进行安全生产教育，确保安全生产； 5）加强产品及原材料管理，避免发生火灾。 （3）预防对策和建议 1）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组； 2）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施； 3）在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度； 4）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。 （4）事故应急对策 根据国家环保局（90）环管字 057 号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和环发[2012]77 号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，通过对污染事故的风险评价，各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。在制定事故应急计划时，首先要确定事故发生后的事故处理单位部门及合作单位，及各有关部门和单位的应急通讯方式。 1）事故应急管理系统分为三个主要阶段： ①预防：从应急管理角度，防止紧急事件或事故的发生，采取应急行动； ②预备：应急发生前准备的工作，主要是为了建立应急管理能力； ③响应：事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动。 2）事故应急救援系统分为： ①应急求援组织机构：包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、 媒体机构、信息管理机构； ②应急救援预案：实现制定，用于计划指导整个应急救援过程； ③应急训练和演习：预案的一部分，确保事故发生时应急预案得到实施与贯彻； ④应急救援行动：发生紧急情况时所采取的一系列行动； ⑤事故后的恢复：尽快将生产和人员恢复。 项目在做好预防措施的前提下，发生火灾并引发爆炸的可能性很小。经采取应急措施后，事故发生时对环境的影响可控制在小范围内，不会对周围环境造成大的风险 6、环保投资一览表 项目总投资200万元，其中环保投资为28万元，占总投资的14%。环保投资估算一览表见表20。 表20 环保投资估算一览表 阶段 项目 建设内容 投资（万元） 施工期 施工期扬尘 修建临时围挡、洒水降尘 0.5 施工期废水 施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水降尘 0.5 生活污水 经化粪池处理后定期清运浇灌周边山林 0..3 生活垃圾 垃圾收集装置收集后清运至板场乡垃圾中转站处置 0.2 建筑垃圾和废弃土石方 外运至城建部门指定地点堆存 1.0 营运期 生活污水 生活污水经化粪池（5.0m3）处理后周围山林地施肥 0.5 车辆冲洗废水 冲洗废水经沉淀池（20m3）沉淀后回用 1.3 初期雨水 厂区初期雨水沉淀池设置为30m3，初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘。 1.0 破碎、制砂和筛分粉尘 破碎机各安装 1 套集气罩，通过管道连接引至 1台袋式除尘器处理，处理后经15m 高排气筒排放。筛分工段安装 1 套集气罩，粉尘收集后通过管道引至 1 台袋式除尘器处理，处理后经 15m 高排气筒排放 20 原料堆场 设置围挡及遮雨棚，同时硬化堆场场地、喷淋洒水 成品堆场 新建封闭式的成品库、喷淋洒水 生活垃圾 设置垃圾收集装置，定期清运至垃圾中转站处理 0.2 化粪池污泥 定期清掏用于山林施肥 0.3 设备噪声 选用低噪设备，设置独立基础\减震垫，车间隔声 0.5 废润滑油、废油桶 集中收集后于危废暂存间储存，送有危险废物处理资质的单位处理 1.2 合计 28.0

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 运输及土建工程 | 施工扬尘 | 严格按《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关规定执行和蓝天工程相关要求 | 影响不大 |
|  | 营运期 | 给料、破碎、筛分工序 | 粉尘 | 鄂式破碎机、圆锥破碎机、制砂机各安装 1 套集气罩，通过管道连接引至 1台袋式除尘器处理，处理后经15m 高排气筒排放。筛分工段安装 1 套集气罩，粉尘收集后通过管道引至 1 台袋式除尘器处理，处理后经 15m 高排气筒排放 | 厂界达标排放 |
|  |  | 车间无组织废气 | 粉尘 | 封闭式输送廊道、喷淋洒水设施 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996） 中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 原料堆场设置围挡及遮雨棚，同时硬化堆场场地，在主要装卸点附近安装雾化喷头， 进行原料装卸作业时及时开启雾化喷头进行洒水降尘。 |  |
|  |  | 成品堆场 | 粉尘 | 封闭式的成品库、喷淋洒水 |  |
| 废水 | 施工期 | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 修建公厕及化粪池处理后浇灌周边山林 | 资源化利用 |
|  |  | 施工废水 | SS | 经沉淀池后用作施工区洒水除尘 | 资源化利用 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理（池容 5m³），周围山林地施肥 | 资源化利用 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 初期雨水沉淀池设置为30m3，收集后用于厂区洒水抑尘。 | 循环利用，不外排 |
|  |  | 进出车辆冲洗废水 | SS | 冲洗废水经沉淀池（池容20m3）沉淀后回用 | 不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期噪声主要为施工和运输设备产生的噪声。主要采取以下措施：①选择高效、先进的生产工艺及低噪设备；②合理布局，将高噪源远离敏感点地带；③合理安排时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选用低噪设备、车间隔声、设备设置独立基础、设置减震垫等 | 厂界达标排放 |
| 固废 | 施工期 | 施工 | 废弃土石方和建筑垃圾 | 挖填平衡后清运至城建部门指定地点堆存 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 经项目区内设置的垃圾箱收集后清运至板场垃圾中转站处理 |  |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 废棉纱 | 豁免管理类，混入生活垃圾中一并收集 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 废边角废料 | 收集后外售 | 综合利用 |
|  |  | 废润滑油、废油桶 | 集中收集后于危废暂存间储存，送有危险废物处理资质的单位处理 | 有危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清掏浇灌山林 | 资源化利用 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工现场修建围墙和排水沟，合理安排工期，避开雨季施工，做到挖方、填方平衡后，弃土送城建部门指定位置堆存，对松散土及时夯实，尽早将裸露土地进行绿化，对工程临时用地及时恢复，施工期后要积极进行绿化，最大限度地避免水土流失。 |

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 机制砂是属于人工砂的一种，是由机械破碎、筛分制成，机制砂与天然砂相比，具有质量稳定、颗粒级配合理等有点。研究认为机制砂配置的混凝土比河沙配置的混凝土强度略高。由于内乡县板场乡石材加工企业多，矿石废料乱堆乱放比较严重，对板场乡环境造成不良影响，容易产生安隐 患，危机人民群众生产生活。为改善环境，变废为宝，对石材企业的废料进行充分利用，经加工后制砂，可缓解对河道开采用砂，增加建筑用砂、用石需求，实现资源充分利用。鉴于上述背景，内乡县志诚建筑材料有限公司拟在内乡县板厂乡双庙村，投资 800万元，建设年产60万吨建筑用砂项目。 2、项目建设符合产业政策 本项目主要从事机制砂的生产，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 修正）》，本项目机制砂的生产加工不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。项目已在内乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411325-42-03-014632（见附件 2），因此，该项目符合国家有关产业政策。 3、项目选址可行 内乡县志诚建筑材料有限公司位于内乡县板场乡板场村，根据内乡县板场乡人民政府《关于内乡县志诚建筑材料有限公司年产20万吨机制砂的报告》（板政【2019】38号）（见附件三），该项目选址符合板场镇建设总体发展规划。项目所在地交通便利，项目选址合理。 4、施工期环境影响及防治措施 （1）扬尘 项目产生的对环境空气有影响的扬尘主要来自施工场地内土方的开挖、原料堆场、运输车辆的运输扬尘、砂石筛分和混凝土搅拌等施工扬尘以及工地内部道路扬尘。在严格执行本评价提出的防尘措施后，扬尘对其影响较小。 （2）噪声 施工期间，运输车辆和各类施工机械如挖土机、推土机、振捣棒都是主要的噪声源。评价建议项目采取以下措施较少噪声对周围环境的影响： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行施工。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障附近居民区有一个良好的生活环境，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 通过以上措施可将项目对环境的影响降到最低。且施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 （3）废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水包括浇注混凝土后的冲洗水以及施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后回用或用于施工场地洒水等。 施工人员的生活污水，产生量约为0.8m3/d，评价要求按项目规划位置先期修建公厕，经化粪池处理后，用作浇灌周边山林，不外排地表水体。预计项目施工废水不会对周边地表水体产生影响。 （4）固体废物 施工期固废主要为开挖土方、建筑垃圾及生活垃圾；其中开挖土方挖填平衡后，剩余土方和建筑垃圾送城建部门指定地点堆存；生活垃圾送内乡县夏馆镇垃圾中转站处理，因此施工期固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 5、营运期环境影响及防治措施 （1）废气 机制砂生产粉尘：项目设有一条机制砂生产线，本次环评要求对鄂式破碎机、圆锥式破碎机和复合圆锥式破碎机位置较集中，设备距离较近，对鄂式破碎机、圆锥式破碎机和复合圆锥式破碎机各安装 1 套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至 1 台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达 99%，除尘器引风机风量为 25000m3/h，处理后的废气由 1 根 15m 高排气筒排放。 筛分工段单独安装 1 套集气罩，粉尘收集后通过管道引至 1 台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达 99%，除尘器引风机风量为 15000m3/h，处理后的废气由 1 根 15m 高排气筒排放。经预测，项目排放的颗粒物对各关心点的浓度贡献值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的10%；对关心点的浓度贡献值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，评价认为项目排放的颗粒物对周围环境的影响是可以接受。 经计算，项目营运期无组织形式逸散颗粒物采用SCREEN3模式计算可知，项目污染单元场界外无超标点，计算结果大气环境防护距离为0。 原料堆场：通过对原料堆设置围挡及遮雨棚，同时硬化堆场场地后可有效降低该处的粉尘无组织排放。 输送皮带、产品堆场：采取封闭式输送廊道、皮带输送机上安装管道喷淋洒水、成品堆场安装水喷淋装置等措施后，无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 新污染源排放标准中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。无组织废气的排放不会对当地环境空气产生影响。 综上所述，项目产生的废气污染物对大气环境的影响不大。 （2）废水 ①生产废水 项目雾化喷淋水在生产过程中全部挥发，无废水产生。 ②车辆冲洗水 为防治车辆运输过程在厂区内产生的扬尘引起二次污染，环评建议在车辆出入厂区口处设置车辆冲洗点，车辆冲洗点采用车辆自动冲洗设备。车辆冲洗点四周设置截水沟，冲洗车辆的污水汇集到蓄水池内，经过三级沉淀后进入清水池，再由潜水泵加压到给水管对车辆进行自动冲洗。根据类比同类工程设备经验，车辆冲洗点冲洗水量为5L/min，冲洗时间约为60s，蓄水池容积约为20m3，定期补充新鲜水，补充水量约为蓄水量的10%，因此补充水量约为2m3/d。 ③厂区降尘用水 运输道路每天洒水 2-3 次，运输道路洒水抑尘用水量约 2m3/d，合 400m3/a。 ④职工生活污水 项目营运期废水主要为职工生活废水。项目劳动定员10人，为周边村民，不在厂区内食宿，根据《河南省地方标准用水定额》（的DB41/T385-2014）和项目实际，非食宿用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.5m3/d，污水产生量按0.8计，则项目生活污水产生量约为0.4m3/d。该部分废水主要污染物浓度为COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，NH3-N30mg/L。该部分废水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用。 ⑤初期雨水：对初期雨水量进行核算，一次最大降雨初期雨水收集量约为45m3。项目区初期雨水可经收集沉淀后可用于厂区洒水降尘，初期雨水沉淀池容积按50m3设计，并进行硬化防渗处理。 因此，综上分析，项目建设在严格按照环评提出的措施治理情况下，废水不会对周围环境产生大的影响。 （3）噪声 项目主要生产设备为筛分机、颚式破碎机、圆锥式破碎机机、制砂机等生产设备产生的机械噪声。项目通过封闭生产厂房、对主要产噪设备安装减振垫、严格管理运输车辆、厂区周边实施绿化及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，该项目夜间不进行生产。敏感点昼夜均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，项目运营期的设备噪声对周边环境的影响是可以接受的。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、生产固废等。 ①生产固废： 主要是除尘器收集的粉尘，根据布袋除尘的效率，收集的粉尘量为 89.1/a，收集粉尘作为粉料作为建筑材料外售。 ②生活垃圾 项目生活垃圾产生量约为1.5t/a（按10人，垃圾产生量0.5kg/d计，年生产300d），定期清运至板场乡垃圾中转站处理。 ③化粪池污泥 项目营运期化粪池污泥产生量约为1t/a，污泥定期清掏用于周边山林施肥，资源化利用。 ④危险废物 集中收集后于危废暂存间储存，送有危险废物处理资质的单位处理。 建设单位严格落实本环评提出的固废防治措施的情况下，该项目运营期产生的固体废物都能得到妥善处置，对外环境影响很小。 6、 环境风险 本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。本建设项目在生产工序过程、原料和产品储运、固体废物的安放位置等过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。 7、环保投资 项目总投资为200万元，其中环保投资为28万元，占总投资的14%。 8、总量控制 本项目污水主要为职工的生活污水，经化粪池处理后进行山林地利用，因此不设置总量控制目标. 9、评价总结论 项目建设符合国家产业政策，选址符合板场乡镇总体规划要求；采取的“三废”等污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。 二、建议 1、建设期间须认真做好环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘，避免在大风天气进行施工作业，在雨天和大风天气采取有效的污染防治措施减少水土流失和扬尘，减少噪声、粉尘及建筑垃圾等对环境的影响。 2、严格执行环保“三同时”制度，建成后及时进行环保验收。 3、根据规划布局，搞好地面硬化、“雨污分流”设施，采取高效生活污水处理设施。 4、定期对废水、废气、噪声治理设施进行维护和维修，确保其正常运行。 5、加强厂区绿化、美化工作，保持厂区环境整洁、景观良好。 三、环保“三同时”验收一览表 表21 工程环保“三同时”验收一览表 影响因素 污染源 污染物 建设内容 备注 废气 机制砂生产车间 粉尘 项目共设 4 套集气罩，2台除尘器。破碎系统安装3 套集气罩、1 台袋式除尘器处理，处理后经 15m 高排气筒排放。筛分工段安装 1 套集气罩、1 台袋式除尘 器处理，处理后经 15m 高排气筒排放；皮带运输廊道进行封闭处理。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准有组织排放限值 120mg/m3 原料堆场 粉尘 原料堆场设置围挡及遮雨棚，同时硬化堆场场地，喷淋洒水。 《大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）无组织排放要求 车间无组织废气 粉尘 封闭式廊道、喷淋洒水等设施 废水 进出车辆冲洗废水 SS 冲洗废水沉淀后回用 循环利用 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N 生活污水经化粪池（5.0m3）处理后周围农田施肥 资源化利用 初期雨水 SS 厂区初期雨水沉淀池设置为30m3，初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘。 厂区洒水降尘 噪声 生产设备 噪声 车间封闭式围护结构，墙体隔声、设备基础减振、加装消声器等 厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求 固废 职工生活 生活垃圾 垃圾收集装置 定期清运至板场乡垃圾中转站处理 生产过程 一般固废 一般固废暂存区 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单 化粪池污泥 定期清掏用于山林施肥/ / 危废 废润滑油、废油桶 集中收集后于危废暂存间储存，送有危险废物处理资质的单位处理 送有危险废物处理资质的单位处理 其他 / 种植花草树木 绿化面积1000m2

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

522m

项目位置

235

63m

鱼道河

347.9m

东坡组

444m

噪声

扬尘

噪声

扬尘

扬尘

噪声

噪声

扬尘

主体工程

室内(外)

装修

基础工程

场地平整

竣工验收

废水

建筑垃圾

建筑垃圾

废水

渣土

装饰垃圾

废水

图3   施工期工艺流程及产污环节

破碎

筛分

粉尘、噪声、废水、边角废料

产品

原料(花岗岩废料）

50m

50m

卫生防护边界

场界

50m

50m

图6      项目营运期卫生防护包络线图

挥发20

20

抑尘用水

挥发2

2.0

沉淀

车辆冲洗水

新鲜水

回用18.0

挥发2.0

23.75

0.75

初期雨水0.75

厂区洒水降尘

1.25

挥发0.1

0.5

周围山林地利用

0.4

化粪池

0.4

职工生活用水

图6    项目营运期全厂水平衡示意图     单位：m3/d