建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：         年产400吨塑料袋建设项目

建设单位（盖章）： 内乡县湍东镇嘉和塑料制品有限公司

编制日期：2019 年 1 月

# 国家环境保护部制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产400吨塑料袋建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 内乡县湍东镇嘉和塑料制品有限公司 |
| 法人代表 | 杨方柯 | 联系人 | 杨方柯 |
| 通讯地址 | 南阳市内乡县赵店乡郦城村 |
| 联系电话 | 13949321805 | 传真 | —— | 邮政编码 | 474350 |
| 建设地点 | 南阳市内乡县赵店乡郦城村 |
| 立项审批 部门 | 内乡县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411325-29-03-064880 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2923塑料薄膜制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1600 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 35 | 其中：环保 投资（万元） | 13 | 环保投资占总投资比例 | 37.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 内乡县湍东镇嘉和塑料制品有限公司主要从事塑料包装材料的生产与销售。该企业投资35万元于内乡县赵店乡郦城村建设年产400吨塑料袋建设项目。项目占地面积1600m2，建设生产车间、办公房及其他辅助设施共计建筑面积850m2，以外购的聚乙烯塑料颗粒为原材料，购置吹膜机、制袋机等主要生产设备，进行塑料袋的加工。经现场调查，该项目已建成并投运，目前尚未办理环评手续，属于未批先建项目，目前现状生产能力可达年产400吨塑料袋的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。受内乡县湍东镇嘉和塑料制品有限公司的委托，我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。经比对《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号及生态环境部令 第1号），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47、塑料制品制造”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。经查阅对比《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（河南省生态环境厅公告[2019]6号）及《南阳市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（宛环文[2019]109号），本项目属于县级审批。评价单位在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评的有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目选址 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2。经现场调查，项目东临S249省道，西侧为农田，南侧为经纬商贸公司，北侧为闲置厂房；项目南距张沟岸75m，东北距张先营225m，西距螺蛳河1.1km。项目用地性质为建设用地，符合内乡县赵店乡土地利用总体规划¦（2010-2020年）要求，已取得内乡县自然资源局及赵店乡人民政府关于项目出具的土地及规划证明（见附件）。项目地理位置见附图1。 3、建设规模及内容 （1）项目组成及建设内容 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2，建设生产车间、办公房共计建筑面积850m2。具体工程组成及建设内容见表1。 表1 项目主要构筑物一览表 类别 名称 建筑面积 备注 主体工程 生产车间 800m2 1F，钢结构，布设吹塑机3套，制袋机3套 辅助工程 办公房 50m2 1F，砖混结构，用于职工办公 环保工程 废水治理措施 职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用 废气治理措施 吹膜及制袋工序有机废气经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理经1根15m高排气筒引至高空排放；同时车间安装排气扇，加强通风，减小无组织废气的影响 噪声治理措施 合理布局；选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施 固废治理措施 职工生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门运至垃圾填埋场处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；废活性炭集中收集于危废暂存间（采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 （2）产品方案 项目主要产品为塑料袋，具体产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 1 塑料袋 400吨 （3）主要生产设备 项目主要生产设备一览表见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 吹膜机 3套 每套吹膜机主要由挤出机、吹膜机、风机及收卷装置组成 2 制袋机 3套 用于热合制袋 合计 6套 / （3）主要原辅材料及能源消耗 本项目以外购的聚乙烯塑料颗粒为主要原材料，进行塑料袋的生产，主要原辅材料及能源消耗见表4；主要原辅材料理化性质见表5。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别 名称 年用量 备注 原辅材料 聚乙烯塑料颗粒 401t/a 外购袋装，25kg/袋 能源消耗 水 57m3/a 依托厂区现有自备井供给 电 2万KW﹒h/a 由内乡县赵店乡市政供电电网提供 表5 主要原辅材料理化性质一览表 原辅料名称 理化性质 聚乙烯颗粒 简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是无臭、无味、无毒的白色颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，熔点为130℃，热分解温度为300℃，相对密度为0.946~0.976g/cm3。具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 4、项目投资及资金来源 本项目总投资35万元，全部企业自筹。 5、公用工程 供水：由厂区自备井供给，可以满足项目生产生活需要； 供电：由内乡县赵店乡市政供电电网提供，可以满足项目用电需要； 排水：项目采用雨污分流排水系统。雨水排放：雨水经厂区雨水总排口依地势流入西侧1.1km的螺蛳河，然后向东南流经约6.2km后汇入湍河；污水排放：项目营运期无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，综合利用； 供暖：项目不设置锅炉房，办公用房安装冷暖空调。 6、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，采用单班×8h工作制，全年工作日300天。 7、产业政策 经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许范畴；同时项目生产工艺、生产设备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列范围内，因此项目建设符合国家当前产业政策的要求，已取得内乡县发展和改革委员会关于项目出具的备案证明（项目代码：2019-411325-29-03-064880，见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2，建设生产车间、办公房及其他辅助设施共计建筑面积850m2，以外购的聚乙烯塑料颗粒为原材料，购置吹膜机、制袋机等主要生产设备，进行塑料袋的加工。经现场调查，该项目已建成并投运，属于未批先建项目。经现场调查，项目现有污染防治措施、存在的环保问题及建议整改的措施详见下表。 表6 厂区现有环保措施、环保问题及整改建议一览表 分类 污染源 现有治理措施 存在环保问题 整改建议 废水 职工生活污水 生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用 符合环境管理要求 / 废气 吹膜、制袋工序有机废气 未采取收集处理措施 不能实现达标排放 经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒引至高空排放 固体 废物 职工生活垃圾 分类收集后交由环卫部门送至垃圾填埋场处理 符合一般固废处置要求 / 化粪池污泥 定期清掏后用于周围农田施肥 原料使用过程废包装材料 集中收集后外售给物资回收部门综合利用 噪声 设备噪声 采取了减振、隔声等措施，可有效降噪 符合环境管理要求 / 经采取以上整改措施后，本项目可确保把对周围环境的影响降到可接受范围内。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 内乡县地处南阳市西部东经111°33′～112°09′，北纬32°49′ ～33°35′之间，内乡县东接镇平，西邻淅川、西峡，南面邓州，北依嵩县、南召，东西宽54km，南北长85km，宁西铁路、312国道、豫51、52、53省道穿境而过，距南阳飞机场仅60公里。 赵店乡位于内乡县城北9km处，全乡辖15个行政村，264个村民小组，人口44412人，总面积108km2，耕地面积6.8万亩，是一个山、丘、平兼有的农业大乡。 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2。经现场调查，项目东临S249省道，西侧为农田，南侧为经纬商贸公司，北侧为闲置厂房；项目南距张沟岸75m，东北距张先营225m，西距螺蛳河1.1km。 图1 项目地理位置示意图 2、地形、地貌 内乡县属伏牛山东南部低山丘陵区，境内山地、丘陵、平原兼有。北部为山地，地势陡峭，山高谷深；中部和西南部为岗坡河沟和浅山丘陵；东南部为河沟冲积平原。地势北高南低，自西北向东南倾斜，千米以上的山峰41座，主要有白草尖、牧虎顶、红石橛等，最高处白草尖海拔1845m，最低处大桥乡大周村海拔145m，相对高差1700m，地震裂度为Ⅳ度。 本项目厂址位于内乡县赵店乡郦城村，属于平原地区，厂区内地势平坦。 3、气候、气象 内乡县位于暖温带向北亚热带的过渡地带，气候属北亚热带大陆型季风性气候，四季分明，雨量集中。年平均气温15℃，极端最低气温-16.5℃，极端最高气温 41.3℃；年均降水量769.5mm，最大降雨量1290.1mm；年平均日照时数1939.6h，无霜期229d，相对湿度73%；区域主导风向东南偏南（ESE）—东风（E）—东北（NE），年均风速2.2m/s。内乡县全年风频玫瑰见下图。 4、水文 4.1地表水 内乡县境内地表水比较丰富，年径流量 8 亿多立方米，径流分布和降水量分布一致，从北向南递减。县境属长江流域汉水水系，共有大小河流 40 余条。其中较大的河流有湍河、默河、刁河、黄水河、螺蛳河等。众多的河流主要分为湍河、刁河和丹江3个水系，其中湍河水系为境内最大。 内乡县最大的河流为湍河，湍河是县境内第一条大河，发源于夏馆镇湍源村境内的李青垛南麓，自北向南贯穿全境，在新野县注入白河，在境内长124km，沿途河流有默河、黄水河、长城河等21条支流汇入其中，流域面积为2300km2。湍河水源补给以降水为主，年水位变化显著。最大洪峰流量4350m3/s（1973年），枯水流量为0.5m3/s。河水含沙量较高，平均每立方米2.93kg，属常年河，无冰期。 项目区附近主要地表水体为西侧1.1km的螺蛳河。项目采用雨污分流排水系统，雨水经厂区雨水总排口依地势流入螺蛳河；项目营运期无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用，不会对周围地表水体产生不良影响。 4.2地下水 地下水的形式主要是受地形、地貌、地质及水文气候等因素的影响。地下水的储量主要是靠降水补给。 内乡县浅层地下水储量5781万立方米，主要分布在湍河、默河沿岸平原，地下水位一般深8-15米，单井涌水量30-80吨/小时，属强富水区。丘陵垄岗地带地下水埋藏较深，一半在30米左右，湿润季节约在2米深度下存有少量的裂隙水，只能供人畜饮用。北部山区地下水较缺，少量的基岩裂隙水也多以下降泉的形式出露，因河床切割较深，地表水于地下水基本属闭合流域，一般由河川排泄。地下水均属淡水，淡化度低于每升1毫克，PH值6.8-7.8，符合人畜和工农业用水，夏馆镇吴岗和灌涨镇前楼村的地下水含氟量较高。 境内山泉主要分布在湍东、大桥、板场、七里坪、乍曲、瓦亭、西庙岗、夏馆、余关 9个乡镇，但大部分属季节性小泉，出水量较小，无法利用。出水量较大而常年出流的为数不多，主要有哑女泉、峨拱观、凉泉、阎湾泉、白马寺泉、玉泉、大泉、清泉、黄龙泉等。 项目营运期无生产废水，职工生活废水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用，不外排。因此，不会对地下水造成影响。 5、植被、生物多样性 内乡县土地类型多样，土壤肥沃，气候适宜，适应南北多种植物生长繁育，植被种类比较丰富,其中杨树较多。 项目区域现状植被主要为一些林木、玉米、小麦等作物，植被覆盖率较小，生物资源丰度较小，生物量也不大，没有列入国家、省市重点保护野生动植物名录的动植物。 6、项目建设与《内乡县城市总体规划》（2014-2030）的相符性 6.1内乡县城市总体规划（2014-2030年）内容 （1）内乡县城的城市性质 根据区域社会发展趋势和城镇规律，内乡县城的城市性质确定为：南阳市域次中心城市，历史文化名城，工商业发达，旅游业兴旺，融水、绿、城为一体的环境优美的现代化城市。 （2）内乡县城市规划的范围 北起五里堡后营，南至黄水河桥，东起默河桥，西至龙头黄水河桥，总面积30平方公里。近期城市建设用地面积11.98平方公里，人均建设用地面积为99.80平方米，水域和其它用地为2.1平方公里，近期总体规划用地为14.08平方公里。远期城市建设用地面积19.9平方公里，人均建设用地面积为99.5平方米，水域和其它用地为2.1平方公里，近期总体规划用地为22平方公里。 （3）内乡县的城市结构 内乡县城以县衙和新规划的行政商业区为中心，以湍河为城市生态景观带，以郦都大道为生活发展主轴，以县衙大街和龙源路为生活发展辐轴，工业路和宝天曼大道为工业发展轴，辅以包括老城区在内的五大片区，片区之间用绿地分隔，形成一个新的城市布局形态，可概括为：两心，一带，两区，两轴，五片，绿带楔入，形成绿、水、城为一体的城市结构。 两心：一个中心系指老城区县衙区域的现状城市中心区，由于该区域历史文化底蕴深厚，商贸发达，在今后较长时间内依然是城市中心区；另一个中心为包括地质广场在内的行政商业区域，该区域是城市新区的中心，也是城市进行现代化建设的重要地域之所在。 一带：县城今后形成“水城、绿城和优秀旅游城”的关键是将湍河及其两岸作为城市大型生态廊道及生态建设相匹配的滨水景观作重点整合建设，处理好水、桥、堤、园、路、林、建筑的呼应关系，辅以对各建筑要素、小品的具体要求，使其最终成为内乡县城最具特色、城市景观最优美、最具代表性的城市建设地段。 两区：以湍河为界、将城市划分成两大分区。湍西是老县城所在地，具有较浓郁的历史文化特色，功能上应以商贸、居住和工业为主，建筑风貌上应最大限度地和历史风貌、地域特色保持一致。湍东区是城市新发展区，其功能以行政办公、商贸物流为主，建筑风貌以现代建筑风貌为主，具有浓郁的现代化气息。 两轴：系指郦都大道生活发展主轴和工业路工业发展主轴。郦都大道是新区主要干道，在其两侧布置有办公、商业、文化娱乐等设施，道路两侧布置有观赏性绿化带，具有浓郁的现代化气息，因而也是一条城市主要景观大道。郦都大道的发展能够带动整个新区的开发建设。工业路区域已确定为县城的工业发展园区，现已起步进行建设，应继续加强工业发展力度，使之成为城市的主要工业区。城市有3条发展次轴：县衙大街和龙源路为生活发展次轴，范蠡大街为工业发展次轴。 五片：包括老城片区、湍东片区、城南工业片区、城北工业片区和湍东工业片区。五大片区以河流与绿带相分隔。 6.2项目建设与南阳市城市总体规划的相符性分析 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，对照《内乡县城市总体规划》（2014-2030年），项目选址不在内乡县城市总体规划范围内。根据内乡县自然资源局关于项目出具的土地证明，项目用地性质为建设用地，符合内乡县赵店乡土地利用总体规划和乡镇总体发展规划要求。 7、项目建设与内乡县饮用水源地保护地规划的相符性 7.1内乡县集中式饮用水水源保护区 （1）内乡湍河饮用水水源保护区 内乡湍河水源地属于河流型水源地，根据其水文地质条件，按照地表水、地下水混合型划分保护区范围，依据上述地表水、地下水保护区划分的保护区范围，按照范围叠加后最终确定保护区范围，且已基本包括了按照地下水划分的保护区，因此内乡湍河饮用水水源保护区范围如下： ①一级保护区 湍河取水口下游100m处至取水口上游约1000m处，河段两岸内的区域和陆域沿岸纵深与河岸的水平距离50m的汇水区域。 ②二级保护区 一级保护区上游边界处至上游约2000m处，一级保护区下游边界至湍河支流红堰河与湍河交汇处（距离约238m），河段两岸内的区域和陆域沿岸纵深与一级保护区陆域边界的水平距离950m汇水区域、二级保护区水域边界水平距离1000m的汇水区域。 （2）内乡凉泉地下水井群饮用水水源保护区 内乡县凉泉水厂位于内乡县县城西侧1km，内乡凉泉取水井群位于内乡县湍东镇老牛铺村凉泉组，共有取水水井13眼，水井沿山沟线性布井，呈一字形排开，每眼井相距 10m左右。 ①一级保护区 参照《饮用水水源保护区划分技术规范》附录（地下水水源保护区划分模型）要求，以13眼井的连线为井群外包线，井群南侧以方山山岭中间线作为一级保护区边界（距离约为45m），其他方向从井群外包线向外200m距离为一级保护区半径。 ②二级保护区 二级保护区半径为2000m，其中井群南侧以方山山岭分水岭作为二级保护区边界（与一级保护区边界共边），北、东北方向以黄水河为界，西北方向以S332省道为界（距离一级保护区约1900m），其他方向从一级保护区边界向外2000m为二级保护区。 7.2项目建设与内乡县集中式饮用水水源保护区规划的相符性分析 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，经比对内乡县饮用水水源保护区规划，项目选址东北距内乡湍河饮用水水源保护区边界最近直线距离约1.1km（见附图4），西南距内乡凉泉地下水井群饮用水水源保护区边界最近直线距离约5.9km（见附图5），不在内乡县集中式饮用水源保护区范围内。因此，项目建设符合内乡县饮用水源地保护地相关规划要求。 8、项目建设与内乡湍河湿地省级自然保护总体规划的相符性 8.1内乡湍河湿地省级自然保护区规划范围 河南内乡湍河湿地省级自然保护区的对象是湍河，湍河作为内乡县境内最大的一条河流，全长211km，流域面积5300km2，其中内乡境内154km，流域面积2300km2。湍河湿地保护 区是湍河流域最精华的一段，位于河南省内乡县境内，地理位置位于北纬32°58′--33°12′，东经111°47′--111°53′之间。湿地北部在夏馆与宝天曼自然保护区接壤，呈条带状自北向南经过夏馆、七里坪、赵店、湍东、城镇、大桥七个乡镇和37个行政村、364个村民小组接壤，湿地宽度500-3000m不等，北高南低，全长60km，平均海拔165m，河水深度0.6-3.0m。湍河常年有水，无冰冻期，是内乡县的重要水源地之一。 湍河湿地省级自然保护区是以保护珍稀鸟类和湿地生态系统为主的自然保护区，保护对象黑鹳、白鹤、鸳鸯等国际 Ⅰ级和Ⅱ级珍稀野生动物以及湍河内陆湿地生态系统。 （1）核心区是自然保护区最重要的区域，总面积821.5hm²，占保护区总面积18.1%，湍河湿地核心区分为二段，其中赤眉东贾营至赵店的竹园段总面积500hm²，湍东牡珠沟至大桥程岗段320.8hm²，两个核心区是湍河湿地的典型区域，环境质量最好，水域面积较大，受干扰破坏较少，最具代表性，也是主要保护物种集中的栖息地，该区仅供生态研究，定期资源检测，实行绝对保护。 （2）缓冲区面积577.1hm²，占自然保护区总面积的12.7%，缓冲区位于核心区的外围，目的是防止和减少外界对核心区的干扰和影响，缓冲区的生境类型有水域、旱地、人工林等，水生植物和陆生植物并存，目前有一定程度的人类活动影响，可进行科学研究和科普教育活动。 （3）试验区位于缓冲区和核心区的外围，对核心区起到进一步的缓冲作用，总面积 3148.4hm²，占自然保护区总面积的69.2%，生境类型以河流、沼泽、旱地、人工林等为主，人类活动干扰强度较大。 8.2项目与内乡湍河湿地省级自然保护区规划的相符性分析 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，东距内乡湍河湿地省级自然保护区缓冲区西侧边界外最近直线距离为2.1km，不在内乡湍河湿地省级自然保护区范围内（见附图6），因此项目建设符合内乡湍河湿地省级自然保护区规划要求。 9、项目建设与内乡宝天曼国家级自然保护区规划的相符性 9.1内乡宝天曼国家级自然保护区位置及范围 （1）内乡宝天曼国家级自然保护区位置 宝天曼自然保护区位于东经111°47′-112°04′，北纬33°20′-33°36′，地处河南省18西南部、秦岭东段伏牛山南坡的内乡县北部山区，属于秦岭山脉东段，海拔1840米。地形特 点山麓缓长，地势较陡，山高谷深。地貌以切割程度不同的中山为主，低山为辅。保护区南 北长28.5km，东西宽26.5km，总面积9304公顷。宝天曼保护区位于北亚热带向暖温带过度地 区，属季风型大陆气候。 （2）内乡宝天曼国家级自然保护区范围 保护区功能分区为：核心区，面积为3040公顷，设于保护区中部，北起扫帚场，沿岭脊 西下，东与南召伏牛山国家级自然保护区接壤，西与许窑沟相连，南至五岈子林区；缓冲区，面积1214公顷，地势多以悬崖峭壁为主；实验区，面积为5050公顷，西与大石窑集体林相接，北包括大小红寺河，大小猴沟，七里沟，南阴坡，平坊，林区，南包括圣垛山，京子垛和五 岈子部分林区。 （3）总体布局 从保护区实际出发，为便于管理，将保护区总体上划分为重点保护区和一般保护区。 重点保护区：范围包括核心区和缓冲区，主要保护森林生态系统及野生自然资源（尤其是珍稀濒危物种），开展科学研究。该区域珍惜濒危动植物分布集中，自然垂直带谱明显，是重点保护区域。 核心区、缓冲区保护要严格执行国家有关规定，核心区除保护管理部门依法进行巡护、 定位观察研究和定期资源调查外，禁止其他人为活动，缓冲区内禁止开展旅游和生产经营活动，因科研教育目的，需进入缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习、采集标本的，应 事先向保护区提出申请和计划，经批准后方可进行。 一般保护区域：范围控制在实验区内，在保证不破坏生态资源和生态环境的前提下，可以合理开发利用。实验区可以从事以下活动： ①科学考察、教学实习、采集标本及设立定位观测点、试验地等； ②繁殖、培育珍稀濒危野生动植物，探索和研究野生动植物资源的合理开发利用途径； ③开展森林生态系统的结构、常规规律的研究，探索提高森林生产力的途径； ④开展科普性参观、旅游、夏令营等活动，对游人进行保护自然、保护环境和热爱祖国 的教育。 9.2项目建设与内乡宝天曼国家级自然保护区规划的相符性分析 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，经比对《河南宝天曼国家级自然保护区功能区划图》，项目东北距内乡宝天曼国家级自然保护区试验区边界最近直线距离约44.5km，不在内乡宝天曼国家级自然保护区范围内，因此项目建设符合内乡宝天曼国家级自然保护区的相关规划要求。 10、项目建设与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的相符性 （1）保护区基本情况 河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区，于2003年6月由国务院办公厅以国办发[2003]54号文批准建立。该自然保护区位于河南省南阳市管辖的西峡县、内乡县、淅川县及镇平县境内的西峡盆地、夏馆～高丘盆地、淅川盆地等范围内。地理坐标为：东经111°01′16″-112°14′03″，北纬32°53′30″-33°30′19″。总面积78015ha，核心面积13203ha，占总面积的16.92%；缓冲区面积34044ha，占总面积的43.64%；实验区30768ha，占总面积的39.44%。根据《河南南阳恐龙蛋化石群古生物省级自然保护区总体规划》，保护区规划为3个核心保护区、7个缓冲保护区、3个试验保护区。三种类别的功能区，共13个区块。具体见表7。 表7 南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区功能区划分状况一览表 所在行政区 核心保护区 缓冲保护区 实验保护区 名称 面积（ha） 名称 面积（ha） 名称 面积（ha） 西峡县（含内乡县西部） 阳城 9205 北峪—董家营 花园—三里庙 庙 山 6600 5676 2098 核桃树—丁河 回车—赵店 14385 13830 内乡县 夏馆— 七里坪 2370 靳河—四山 10677 淅川县 滔河 1628 马蹄沟 老 城 赵 沟 5178 2913 968 盛湾 2553 总计 面积（ha） 13203 34044 30768 占全区百分比 16.92% 43.64% 39.44% 保护区管辖的范围为西峡县的丹水镇中北部、阳城乡南部、回车镇中部、田关乡北部、五里桥乡中部、丁河镇中部、重阳乡中部、西坪镇中部，内乡县的赤眉镇西部、赵店乡中部、夏馆镇南部、七里坪乡中南部，马山口镇中南部，镇平县的高丘镇北部、四山乡和二龙乡南部、石佛寺镇和城关镇北部，淅川县的滔河乡中北部大部、盛湾镇北部、老城镇中南部、大石桥乡东南部及西北部。共涉及4县的22个乡（镇）。 （2）主要保护内容 根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《地质遗迹保护管理规定》及南阳恐龙遗迹园恐龙遗迹特性，确定南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区保护内容为： 一是恐龙蛋、恐龙骨架、恐龙脚印及其他化石。南阳恐龙蛋化石群是我国及世界上一类罕见的、足可以与世界上任何产地发现的恐龙蛋化石种群比美。目前保护区内已发现种类有7科10属19种，占我国恐龙蛋种数的40%，占世界总种数的30%。 二是地层剖面、沉积环境标志及古生态特征标志等：保护区内薄层多层灰绿色泥岩是含孢粉的主要岩性；西峡盆地内的形成和3000～4000m厚的类磨拉石沉积，是研究拉分断陷成因和沉积体系、沉积相十分重要的地区，特别是对于东秦岭构造山带后造山阶段的盆地构造具有重要意义。 （3）恐龙蛋化石的埋藏类型 根据对盆地内大量恐龙蛋化石在岩层中的产出位置及蛋窝分布、蛋的排列形式等特点的研究，其埋藏类型大体有以下三种： ①原地埋藏类型 恐龙产蛋后即被沉积物迅速埋藏，未经搬运或搬运距离极短，蛋窝保存完整，蛋壳未受或受极轻微磨损，蛋在蛋窝中排列规则，即整体保持原貌。此类型分布广泛，在三里庙、庙山、赵营、任沟、南北宅、走马岗等地的蛋化石代表了原地埋藏类型。 ②异地埋藏类型 该类型的分布相对少些，恐龙在适当场所产蛋后发生洪泛事件或洪水暴涨，造成环境动荡，地表水体动力作用强，恐龙蛋窝或蛋在流体推移、拖拽中，搬至水动力较弱或流体动力小于恐龙蛋本身的重量时沉积下来，蛋窝或蛋在运动过程中大部分受到磨蚀、破坏，部分全部破碎，蛋窝不复存在，多呈单个蛋或几个蛋分散分布在岩石中，蛋距较大，排列无规律，此类型有西峡核桃村、张堂北、墁里营、丹水梁沟等地均可见到。 ③准原地埋藏类型 该类型在区内有一定数量的分布，恐龙产蛋后，即发生洪泛作用，蛋窝被搬运较短一段距离，当水动力减弱后沉积下来，蛋窝基本完整，部分稍有破坏，蛋体受轻微磨蚀，少部分受破坏较严重，使在蛋窝或在蛋内出现部分碎蛋或蛋壳碎片重叠在蛋体内，有的在不完整的蛋窝附近分布1~3个或更多的单个蛋。此类型既可出现在原地埋藏类型的附近，也可在异地埋藏类型区见到，区内的刘营、土门、任沟一带，可以见到该类型。 10.2项目建设与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的位置关系 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，经比对《河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区划图》，项目选址不在恐龙蛋化石群国家级自然保护区范围内（见附图7），因此项目建设符合河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区规划要求。 11、项目建设与伏牛山国家级自然保护区规划的相符性 11.1 伏牛山国家级自然保护区规划 （1）基本情况 伏牛山国家级自然保护区于1997年12月经国务院正式批准成立，其位于河南省西部，地理坐标为东经111°17′-112°17′，北纬 32°50′-33°54′，北连栾川、嵩县、东接鲁山县，西与卢氏、灵宝搭界，南至内乡、南召、西峡三县，东西长100km，南北宽60km，总面积5.6 万hm2。包括南阳市的西峡、内乡、南召3县的大部分山区，洛阳市的栾川、嵩县二县的南部山区，平顶山鲁山县的西部山区。 （2）保护区性质 伏牛山国家级自然保护区是以保护过渡带综合性森林生态系统和珍稀野生动植物为主的自然保护区，是生物多样性保护、科学研究、物种繁衍及科普宣传教育、生态旅游和可持续利用的基地。 （3）保护区功能区划 根据保护区分区原则和伏牛山国家级自然保护区资源特点、地形地势、保护目的和主要保护对象的空间分布状况，依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然保护区工程总体设计标准》的相关规定，将伏牛山国家级自然保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。 核心区：面积为21024ha，占自然保护区总面积的37.53%，核心区主要是天然次生林，具有明显垂直带谱和多样性的生态类型，生物种类繁多，森林生态系统完整稳定，该区仅供生态观测、研究、定期资源监测，实行绝对保护。 缓冲区：面积为5000ha，占自然保护区总面积的8.92%，缓冲区是核心区的过渡带，其地势多以悬崖峭壁为主，形成一道天然屏障，在缓冲区内，可以从事多种科学研究的观测调查但，绝对禁止任何形式的采伐，也不允许在缓冲区开展生态旅游和多种经营。 实验区：面积为30000ha，占自然保护区总面积的53.55%，西峡的阳坡与集体林相接，东至鲁山石人山，北至栾川老君山，南至内乡圣垛山，主要是天然次生林，含有部分人工林。实验区可进行生态旅游和多种经营活动。 11.2项目建设与伏牛山国家级自然保护区的位置关系 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，依据《中国南阳伏牛山世界地质公园详细规划》，项目东北距伏牛山国家级自然保护区西南部边界外54.5km，不在伏牛山国家级自然保护区范围内，因此项目建设符合伏牛山国家级自然保护区规划要求。 12、项目建设与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性 本项目建设与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析见下表。 表8 项目建设与方案内容相符性分析一览表 方案内容（节选） 本项目建设情况 相符性 重点任务 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于塑料袋制造，吹膜制袋工序产生的有机废气集中收集至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后可实现达标排放，且项目采用了二种以上组合工艺的废气处理措施，经处理后非甲烷总烃排放浓度可满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃排放浓度限值要求，因此项目建设符合方案要求。 相符 由上表分析可知，本项目建设与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中相关要求相符。 13、项目建设与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）的相符性 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。本项目与大气攻坚战实施方案有关内容的相符性见下表。 表9 项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案内容对比分析一览表 方案要求 具体内容 本项目建设情况 相符性 开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 本项目属于塑料袋制造，吹膜制袋工序产生的有机废气集中收集至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后可实现达标排放，且项目采用了二种以上组合工艺的废气处理措施，经处理后非甲烷总烃排放浓度可满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业非甲烷总烃排放浓度限值要求，因此项目建设符合方案要求。 相符 由上表可知，本项目建设符合河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案中相关要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，属于二类环境功能区，根据收集的2017 年内乡县环境空气质量数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大8h平均）年均浓度为59.74μg/m3、105.72μg/m3、19.93μg/m3、32.43μg/m3、0.67μg/m3、91.09μg/m3，日均（O3 为8h平均）浓度为144.60μg/m3、238.00μg/m3、50.88μg/m3、57.90μg/m3、1.652 μg/m3、142.00μg/m3，其中PM2.5、PM10、NO2超标，因此，内乡县为非达标区。 表10 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 浓度值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 59.74 35 170.69 达标 百分位数日平均质量浓度 144.60 75 192.80 超标 PM10 年平均质量浓度 105.72 70 151.03 超标 百分位数日平均质量浓度 238.00 150 158.67 超标 SO2 年平均质量浓度 19.93 60 33.22 达标 百分位数日平均质量浓度 50.88 150 33.92 达标 NO2 年平均质量浓度 32.43 40 81.08 超标 百分位数日平均质量浓度 57.90 80 72.38 超标 CO 年平均质量浓度 0.67 / / / 百分位数日平均质量浓度 1.652 4000 0.04 达标 O3 年平均质量浓度 91.09 / / / 百分位数日最大8h平均浓度 142.00 160 88.75 达标 2、地表水环境质量现状 项目区附近主要地表水体为西侧1.1km的螺蛳河。项目采用雨污分流排水系统，雨水经厂区雨水总排口依地势流入螺蛳河，然后向东南流经约6.2km后汇入湍河。根据南阳市地表水功能区划分报告，螺蛳河参照湍河（小河-新桥）评价河段的功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体。目前，螺蛳河、湍河地表水水质现状良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 经现场调查，项目区声环境质量现状较好，根据2019年12月4日~5日对项目区声环境的测量数据可知，项目东厂界声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；西、南、北厂界及周围敏感点张沟岸的声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表11 项目区声环境质量现状一览表 监测点 监测时间 昼/夜dB（A） 标准值[昼/夜dB(A)] 东厂界 2019.12.4 53.4/43.4 70/55 2019.12.5 53.8/43.6 南厂界 2019.12.4 52.7/42.8 60/50 2019.12.5 52.5/42.6 西厂界 2019.12.4 51.3/41.1 60/50 2019.12.5 51.5/41.5 北厂界 2019.12.4 52.7/42.6 60/50 2019.12.5 52.9/42.8 张沟岸 2019.12.4 51.6/41.3 60/50 2019.12.5 51.8/41.7 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 规模 保护级别 地表水 螺蛳河 W 1.1km / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 湍河 E 2.1km / 大气环境 张沟岸 S 75m 87户/351人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 张先营 NE 225m 28户/117人 声环境 张沟岸 S 75m 87户/351人 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准 地下水 项目区及周边浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号 执行标准 污染物 标准值 1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 PM2.5 24小时平均75μg/m3 年平均35μg/m3 PM10 24小时平均150μg/m3 年平均70μg/m3 NO2 1小时平均200μg/m3 24小时均80μg/m3 SO2 1小时平均500μg/m3 24小时均150μg/m3 CO 1小时平均10mg/m3 24小时均4mg/m3 O3 1小时平均200μg/m3 日最大8小时平均160μg/m3 2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中关于非甲烷总烃环境质量标准的制定 非甲烷总烃 一次值2.0mg/m3 3 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD BOD5 NH3-N 20mg/L 4mg/L 1.0mg/L 4 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 5 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 昼间 70dB（A） 夜间 55B（A） 6 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 6.5~8.5mg/L 氨氮 ≤0.5mg/L 总硬度 ≤450mg/L 溶解性总固体 ≤1000mg/L 耗氧量 ≤3.0mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 序号 执行标准 标准值 1 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准 非甲烷总烃 最高允许排放浓度100mg/m3 周界外浓度最高点4.0mg/m3 2 河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 其他行业-非甲烷总烃 建议排放浓度80mg/m3 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 昼间 70dB（A） 夜间 55B（A） 5 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用；营运期废气除吹膜、制袋工序产生的有机废气非甲烷总烃外，无其他大气污染物。因此，评价建议本项目污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.0252t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目营运期产品生产工艺流程及产污环节见下图。 工艺说明： 本项目以外购的聚乙烯塑料颗粒为主要原材料进行塑料袋的生产，具体工艺介绍如下： 吹塑（熔融、挤出、吹胀）：生产时，人工将聚乙烯塑料颗粒（低密度、高密度聚乙烯颗粒）按照一定比例投吹膜一体机进料斗内，然后随螺杆的旋转被螺槽强制推向机头，塑料此时由外部热源加热（电加热，温度在170-180℃之间），同时由于塑料本身在压缩、剪切和搅动过程中，与料筒、螺杆之间的外摩擦以及大分子之间的内摩擦，也产生很大的热量，与此同时，由于螺杆螺槽深度逐渐减小，加之滤网、多孔板和机头的阻力，使塑料压实，从而改善了它的热传导性。在内外热及压力的联合作用，使塑料温度逐渐上升直至熔融，粘度也逐步达到成型所要求的范围；熔融后的塑料随着螺杆推动作用进入机头，机头挤出温度在170-180℃之间，塑料经环隙形口模成型为薄膜管坯，同时管坯另一端引至牵引辊； 项目采用风环装置进行冷却定型，从芯膜孔道吹入压缩空气，使管坯横向膨胀。风机中吹出的高速单向气流通过风环体中的导流叶片和迷宫式风墙变成环形气流，经过有合适角度的出风口吹向膜泡，高温的膜泡与冷空气相接触，膜泡上大量的热量传递给空气并被带走，从而使膜泡得到冷却；薄膜在风环吹涨的同时由牵引辊连续纵向牵伸，使膜管达到所要求的厚度及折径。薄膜通过牵引辊牵引，牵引辊又是压辊，通过完全压紧已折叠的双层薄膜，使膜管内的空气不能越过牵引辊的缝隙处而使膜管内部保持恒定的空气量和压力，保证薄膜的尺寸不变，以及在牵引过程中平整、无气泡；塑料薄膜通过牵引辊以恒定的速度进入卷取装置，经卷取到一定量时进行切断。 热合：收卷后的薄膜利用制袋机的发热，将两片独立的薄膜，快速熔融、压合，从而塑料薄膜制成塑料袋，加热温度为150-200℃。 分切、包装：常温下按照产品要求规格对塑料袋进行分切，分切、质检后即为成品，包装入库待售。

二、营运期污染源源强分析 1、废水 本项目营运期无生产废水，废水主要为职工生活污水。 本项目职工定员5人，均不在厂区食宿，根据河南省地方标准DB41/T385-2014《工业及城镇生活用水定额》，职工办公用水系数取50L/人﹒d，则生活用水量为0.25m3/d，生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.2m3/d。生活污水中主要污染物及产生浓度分别为COD350mg/L、NH3-N30mg/L、SS280mg/L，产生量分别0.07kg/d、0.006kg/d、0.056kg/d。 2、废气 本项目营运期废气主要为吹膜、制袋工序原料受热产生的少量有机废气。 经查阅资料可知，聚乙烯塑料颗粒的熔融温度为130℃，热分解温度为300℃。本项目吹膜过程熔融挤出温度控制在170-180℃之间；制袋工序热合温度控制在150-200℃，均低于聚乙烯颗粒的热分解温度，不会挥发产生大量的塑料分解废气，因此原料吹膜、制袋工序只会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。 根据美国《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中“表5-15未加控制的塑料生产的排放因子，聚丙烯生产挥发性气体排放量为0.35kg/t原料”，本项目属于塑料熔化挤出工艺，不涉及有机物单体聚合反应，排放量低于聚丙烯生产过程中的有机物排放量，本次评价考虑最不利情况下，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目聚乙烯塑料颗粒年用总量约为401t/a，则项目吹膜、制袋工序非甲烷总烃产生量为0.14t/a，吹膜、制袋工序年运行时间为2400h，非甲烷总烃产生速率为0.058kg/h。项目共有3套吹膜机、3套制袋机，评价建议分别在每套吹膜机、制袋机的上方安装集气罩（共6套），有机废气经集气罩收集后通过管道集中送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后尾气由1根15m高排气筒引至高空排放。集气罩集气效率按90%计，风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃收集量为0.126t/a，产生浓度为12.6mg/m3。UV光催化氧化+活性炭吸附装置对有机废气的净化效率按80%计，则经处理后非甲烷总烃排放量为0.0252t/a，排放速率为0.0105kg/h，排放浓度为1.05mg/m3。 吹膜、制袋工序未被收集的非甲烷总烃量为0.014t/a（0.0058kg/h），车间内以无组织形式排放。 3、噪声 项目营运期主要噪声源为吹膜机、制袋机、风机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75~85dB（A）之间。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格品及废熔料、废包装材料、废活性炭、职工生活垃圾及化粪池污泥。 （1）职工生活垃圾 项目职工定员5人，不在厂区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为2.5kg/d，年工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量0.75t/a。 （2）化粪池污泥 职工生活污水经化粪池处理会产生污泥，化粪池需定期清掏，污泥产生量约为0.2t/a。 （3）废包装材料 项目原料聚乙烯塑料颗粒为袋装，使用过程会产生废包装材料，产生量约为0.4t/a。 （4）废熔料及不合格品 项目成品质检过程会产生不合格品废塑料袋；熔融挤出机开机、停机过程会产生废熔料，根据企业提供资料，不合格品废塑料袋及废熔料产生量约为产品量的0.1%，本项目PE塑料颗粒年用量为401t，则不合格品废塑料袋及废熔料产生量约为0.4t/a。 （5）废活性炭 项目吹膜、制袋工序产生的有机废气经集气罩收集至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置，活性炭吸附达到饱和状态后需及时更换，该过程会产生一定量的废活性炭，产生量约为0.08t/a。经对比《国家危险废物名录》（2016年本），废活性炭属于危险废物“HW49其他废物、非特定行业”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 吹膜、制袋工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 12.6mg/m3，0.126t/a | 1.05mg/m3，0.0252t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.014t/a | 0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水（0.2m3/d） | COD | 350mg/L，0.07kg/d | 职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.006kg/d |  |
|  |  | SS | 280mg/L，0.056kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 在厂职工 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 0.2t/a | 定期清掏后用于周围农田施肥 |
|  | 质检及开停机过程 | 废熔料及不合格品 | 0.4t/a | 集中收集后定期外售 |
|  | 原料使用过程 | 废包装材料 | 0.4t/a | 集中收集后外售给废品回收站 |
|  | 废气处理设施 | 废活性炭 | 0.08t/a | 集中收集于危废暂存间（采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位进行处置 |
| 噪声 | 项目营运期噪声主要为吹膜机、制袋机、风机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源在75~85dB（A）之间。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，经现场调查，该项目已建成并投产，因此营运期不会对区域生态环境造成明显影响。 |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，废水主要为职工生活污水。 本项目职工定员5人，均不在厂区内食宿，生活污水产生量为0.2m3/d。生活污水中主要污染物及产生浓度分别为COD350mg/L、NH3-N30mg/L、SS280mg/L，产生量分别0.07kg/d、0.006kg/d、0.056kg/d。 环评建议职工生活污水经厂区化粪池（容积3m3，采取三防措施）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为吹膜、制袋工序原料受热产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）废气产排情况及治理措施分析 经查阅资料可知，聚乙烯塑料颗粒的熔融温度为130℃，热分解温度为300℃。本项目吹膜过程熔融挤出温度控制在170-180℃之间；制袋工序热合温度控制在150-200℃，均低于聚乙烯颗粒的热分解温度，不会挥发产生大量的塑料分解废气，因此原料吹膜、制袋工序只会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。 本项目吹膜、制袋工序非甲烷总烃产生量为0.14t/a，吹膜、制袋工序年运行时间为2400h，非甲烷总烃产生速率为0.058kg/h。项目共有3套吹膜机、3套制袋机，评价建议分别在每套吹膜机、制袋机的上方安装集气罩（共6套），有机废气经集气罩收集后通过管道集中送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后尾气由1根15m高排气筒引至高空排放。集气罩集气效率按90%计，风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃收集量为0.126t/a，产生浓度为12.6mg/m3。UV光催化氧化+活性炭吸附装置对有机废气的净化效率按80%计，则经处理后非甲烷总烃排放量为0.0252t/a，排放速率为0.0105kg/h，排放浓度为1.05mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3的限制要求及河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业“非甲烷总烃建议排放浓度80.0mg/m3”的限值要求，对周围环境影响不大。 （2）环境影响预测与分析 ①评价因子及评价标准 根据本次评价项目的污染特征和当地大气环境质量状况，选取评价因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃评价标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中关于非甲烷总烃环境质量标准的制定中一次值2.0mg/m3 。 ②污染源排放清单 表13 项目有组织污染源排放情况一览表 点源名称 污染物 废气量（m3/h） 排气筒高度（m） 排气筒 内径（m） 废气流速（m/s） 年最大排放小时数（h） 排放工况 排放源强（kg/h） 吹膜、制袋工序排气筒 非甲烷总烃 10000 15 0.5 14.15 2400 正常 0.0105 表14 项目无组织污染源排放情况一览表 污染源名称 污染因子 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效 排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 排放源强（kg/h） 生产车间（吹膜、制袋工序） 非甲烷总烃 40 20 8 2400 正常 0.0058 ③估算模型参数 本次预测估算模型参数表见下表。 表15 估算模型参数表 参数 项目 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 中等湿润气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④预测结果及评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目有组织及无组织废气排放源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表16 估算模式计算结果及评价结果 排放源 污染物 最大地面浓度出现的下风距离（m） 个数 单个最大地面浓度（mg/m3） 最大占标率（%） 评价等级 有组织 吹膜、制袋工序排气筒 非甲烷总烃 117m 1 0.000537 0.03 三级 无组织 生产车间（吹膜、制袋工序 非甲烷总烃 36m 1 0.001556 0.08 三级 表17 项目无组织排放四周厂界监控点浓度估算结果一览表 距离D（m） 生产车间 与面源距离m 非甲烷总烃 落地浓度（mg/m3） 占标率% 东厂界 19 0.001352 0.07 西厂界 0 0 0 南厂界 0 0 0 北厂界 0 0 0 由计算结果可知，非甲烷总烃的最大占标率为2.86%，大于1%小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本次环境空气评价工作等级为三级。 由预测结果可知，项目营运期吹膜、制袋工序非甲烷总烃下风向污染物最大落地浓度出现距离为36m，贡献值为0.001352mg/m3，占标率为0.07%，对周围环境浓度贡献值较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中非甲烷总烃环境质量标准浓度限值要求，对周边环境影响不大。 面源生产车间无组织排放有机废气非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现距离为36m，浓度贡献值为0.001556mg/m3，占标率为0.08%，最大落地浓度贡献值较低，且对四周厂界的浓度贡献值可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值要求以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中其他行业工业企业边界非甲烷总烃无组织排放限值要求，对周环境影响不大。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中对“工业企业卫生防护距离标准的制定方法”的规定为：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如果超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限制，mg/m3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量，kg/h； L——工业企业所需要的卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，其中A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表18 卫生防护距离计算一览表 污染源 污染因子 面源参数 排放源强（kg/h） 标准浓度限值（mg/m3） 计算 结果 提级后距离 长度 宽度 高度 生产车间（吹膜、制袋工序 非甲烷总烃 40m 20m 8m 0.0058 0.45 0.122m 50m 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据以上规定，项目无组织面源生产车间的卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置，项目各厂界设置卫生防护距离：东厂界外31m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外50m。 经现场调查，项目周围最近敏感点为南侧75m的张沟岸，卫生防护距离范围内无环境敏感点，因此项目选址可以满足卫生防护距离的要求。同时环评建议，当地村镇规划部门在生产车间卫生防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源确定 本项目营运期主要噪声源为吹膜机、制袋机、风机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在75~85dB（A）之间。主要采用减振垫、隔声罩等降噪。 表19 项目营运期主要高噪设备噪声产生源强一览表 序号 设备名称 数量 单台源强 dB（A） 降噪措施 降噪消减量 dB（A） 降噪后声级 dB（A） 叠加后声级 dB（A） 1 吹膜机 3 75 产噪设备采用独立基础，加装减振垫 20 55 59.8 2 制袋机 3 80 20 60 64.8 3 风机 1 85 20 65 65 3.2预测模式 ①点声源衰减公式 Lr＝Lo－20lg（r/ro） 式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）； Lo－噪声源等效声级值，dB（A）； r、ro－距噪声源距离，m。 ②多源叠加公式 L＝10lg（100.1Li） 式中：L－总等声级，dB（A）； n－声源数量； Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。 3.3噪声预测结果 本项目各噪声源衰减到四周厂界及200m范围内敏感点的噪声预测结果见表20。 表20 营运期各评价点声环境预测结果一览表 单位：LAeq（dB） 预测点 高噪设备 声源 强度 距预测点距离（m） 预测点贡献值 现状值 贡献叠加值 标准值 东厂界 吹膜机 59.8 38 28.2 / 37.3 70/55 制袋机 64.8 37 33.4 风机 65 35 34.1 南厂界 吹膜机 59.8 8 41.7 / 49.2 60/50 制袋机 64.8 10 44.8 风机 65 9 45.9 西厂界 吹膜机 59.8 22 33.0 / 41.1 60/50 制袋机 64.8 23 37.6 风机 65 25 37.0 北厂界 吹膜机 59.8 12 38.2 / 48.0 60/50 制袋机 64.8 10 44.8 风机 65 11 44.2 张沟岸 吹膜机 59.8 83 21.4 51.7/41.5 51.7/41.8 60/50 制袋机 64.8 85 26.2 风机 65 84 26.5 由预测结果可知，项目生产噪声对东厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；对西、南、北厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；对敏感点张沟岸的贡献值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。因此，项目正常运行期间，噪声对周围环境影响是可以接受的。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为不合格品及废熔料、废包装材料、废活性炭、职工生活垃圾及化粪池污泥。 （1）职工生活垃圾 项目职工定员5人，生活垃圾的产生量0.75t/a，分类收集后交由环卫部门运至垃圾填埋场处理。 （2）化粪池污泥 职工生活污水经化粪池处理会产生污泥，化粪池需定期清掏，污泥产生量约为0.2t/a，定期清掏后用于周围农田施肥。 （3）废包装材料 项目原料聚乙烯塑料颗粒为袋装，使用过程会产生废包装材料，产生量约为0.4t/a，集中收集后外售给废品回收站。 （4）废熔料及不合格品 项目成品质检过程会产生不合格品废塑料袋；熔融挤出机开机、停机过程会产生废熔料，根据企业提供资料，不合格品废塑料袋及废熔料产生量约为产品量的0.1%，本项目PE塑料颗粒年用量为401t，则不合格品废塑料袋及废熔料产生量约为0.4t/a，集中收集后定期外售。 （5）废活性炭 项目吹膜、制袋工序产生的有机废气经集气罩收集至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置，活性炭吸附达到饱和状态后需及时更换，该过程会产生一定量的废活性炭，产生量约为0.08t/a。经对比《国家危险废物名录》（2016年本），废活性炭属于危险废物“HW49其他废物、非特定行业”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集于危废暂存间（采取四防措施）内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 危险废物存放点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求设专门容器，并设警示标志；危险废物堆放场所按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求应当采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，暂存的容器材质应满足强度要求，危废间地面要用坚固、防渗材料进行硬化，铺设2mm厚高密度聚乙烯膜或其它人工材料，避免对环境造成二次污染，危险废物应安排专人管理。危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，完善转运手续。同时，企业应建立危险废物管理台账，记录危险废物产生、贮存和转运情况。 综上所述，项目营运期产生的固体废物经过以上措施处理后，预计对周围的环境不会产生明显的影响。 5、厂区平面布置合理性 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2。项目区东临S249省道，交通便利。厂区主要建设生产车间1座以及办公房，其中生产车间位于厂区的中西部，生产车间内分为原料区、成品区、生产区，车间内布局紧凑，节约资源，车间内各工序互相衔接，方便生产。办公房位于厂区大门右侧，与生产区相对独立，可有效减少生产对办公带来的交叉影响。项目平面基本根据生产工艺需要进行布置，厂房内各区功能较为明确。因此，从环保角度分析，本项目的平面布置是合理的。 6、总量控制指标分析 本项目营运期无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用；营运期废气除吹膜、制袋工序产生的有机废气非甲烷总烃外，无其他大气污染物。因此，评价建议本项目污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.0252t/a。 7、环保投资 本项目总投资为35万元，环保投资占总投资的比例约为37.1%，见下表。 表21 环保投资一览表 类别 污染源 主要污染物 环保措施 投资 （万元） 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 经化粪池（3m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用 0.5 废气 吹膜、制袋工序 有组织非甲烷总烃 经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒引至高空排放 8 吹膜、制袋工序 无组织非甲烷总烃 定期对环保设备维护，保证废气收集效率；车间安装排气扇，加强通风；车间地面定期清扫，保证无积尘 1 固体废物 在厂职工 职工生活垃圾 设置垃圾桶（2个），分类收集后交由环卫部门送至垃圾填埋场处理 0.2 化粪池 污泥 集中收集后用于周围农田施肥 0.1 质检及开停机过程 废熔料及不合格品 集中收集后定期外售 0.1 原料使用过程 废包装材料 集中收集后外售给废品回收站 0.1 废气处理设施 废活性炭 集中收集于危废暂存间（采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位进行处置 2 噪声 吹膜机、制袋机、风机等设备 机械噪声 合理布局；选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施 1 合计 13

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放物 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池（5m3）处理后，用于周围农田施肥，综合利用 | 对周围地表水环境无不良影响 |
| 大 气 污 染 物 | 吹膜、制袋工序 | 有组织非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理经1根15m高排气筒引至高空排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃的限值要求 |
|  | 吹膜、制袋工序 | 无组织非甲烷总烃 | 定期对环保设备维护，保证废气收集效率；车间安装排气扇，加强通风；车间地面定期清扫，保证无积尘 |  |
| 固 体 废 物 | 在厂职工 | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期清掏后用于周围农田施肥 |  |
|  | 质检及开停机过程 | 废熔料及不合格品 | 集中收集后定期外售 |  |
|  | 原料使用过程 | 废包装材料 | 集中收集后外售给废品回收站 |  |
|  | 废气处理设施 | 废活性炭 | 集中收集于危废暂存间（采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位进行处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 噪 声 | 项目营运期产噪设备主要为吹膜机、制袋机、风机等设备，噪声源在75~85dB（A）之间 | 合理布局；选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施 | 厂界外达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，经现场调查，该项目已建成并投产，因此营运期不会对区域生态环境造成明显影响。 |

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 内乡县湍东镇嘉和塑料制品有限公司主要从事塑料包装材料的生产与销售。该企业投资35万元于内乡县赵店乡郦城村建设年产400吨塑料袋建设项目。项目占地面积1600m2，建设生产车间、办公房及其他辅助设施共计建筑面积850m2，以外购的聚乙烯塑料颗粒为原材料，购置吹膜机、制袋机等主要生产设备，进行塑料袋的加工。经现场调查，该项目已建成并投运，目前尚未办理环评手续，属于未批先建项目，目前现状生产能力可达年产400吨塑料袋的生产规模。 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，采用单班×8h工作制，全年工作日300天。 2、产业政策符合性 经比对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许范畴；同时项目生产工艺、生产设备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列范围内，因此项目建设符合国家当前产业政策的要求，已取得内乡县发展和改革委员会关于项目出具的备案证明（项目代码：2019-411325-29-03-064880）。 3、项目选址可行性 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，占地面积1600m2。经现场调查，项目东临S249省道，西侧为农田，南侧为经纬商贸公司，北侧为闲置厂房；项目南距张沟岸75m，东北距张先营225m，西距螺蛳河1.1km。项目用地性质为建设用地，符合内乡县赵店乡土地利用总体规划¦（2010-2020年）要求，已取得内乡县自然资源局及赵店乡人民政府关于项目出具的土地及规划证明，因此项目选址可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状 本项目位于内乡县赵店乡郦城村，属于二类环境功能区，根据收集的2017 年内乡县环境空气质量数据，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3（日最大8h平均）年均浓度为59.74μg/m3、105.72μg/m3、19.93μg/m3、32.43μg/m3、0.67μg/m3、91.09μg/m3，日均（O3 为8h平均）浓度为144.60μg/m3、238.00μg/m3、50.88μg/m3、57.90μg/m3、1.652 μg/m3、142.00μg/m3，其中PM2.5、PM10、NO2超标，因此，内乡县为非达标区。 （2）地表水环境质量现状 项目区附近主要地表水体为西侧1.1km的螺蛳河。项目采用雨污分流排水系统，雨水经厂区雨水总排口依地势流入螺蛳河，然后向东南流经约6.2km后汇入湍河。根据南阳市地表水功能区划分报告，螺蛳河参照湍河（小河-新桥）评价河段的功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体。目前，螺蛳河、湍河地表水水质现状良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量现状 经现场调查，项目区声环境质量现状较好，东厂界声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；西、南、北厂界及周围敏感点张沟岸的声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、工程排污特征及环境影响分析 （1）废气 本项目营运期废气主要为吹膜、制袋工序原料受热产生的少量有机废气。 吹膜、制袋工序产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后尾气由1根15m高排气筒引至高空排放，废气排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃最高允许排放浓限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业限值要求。 无组织排放废气主要为吹膜、制袋工序未被收集的非甲烷总烃。经预测，非甲烷总烃无组织排放的最大落地浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控限值的要求及河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放建议值限值要求。项目生产车间设置50m的卫生防护距离。 综上所述，项目营运期废气经采取措施后对周围大气环境影响不大。 （2）废水 本项目营运期无生产废水，废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池（容积3m3，采取三防措施）处理后用于周围农田施肥，资源化利用，不会对周围地表水环境产生不良影响。 （3）噪声 项目营运期主要噪声源为吹膜机、制袋机、风机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。考虑到房间墙体的阻隔和传播距离的衰减等因素对噪声有一定的阻尼作用，为进一步降低项目运营期产生噪声对周围环境的影响，环评建议合理布局，尽量将大的噪声源放置在远离周围敏感点的一侧；合理安排工作时间，严禁高噪声设备夜间作业；加强管理，减少不必要的噪声产生，加强车间设备维修保养，保证设备正常工作；经采取上述措施后，预计对东厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，西、南、北厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围敏感点张沟岸的噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目正常运行期间，噪声对周围环境影响是可以接受的。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为不合格品及废熔料、废包装材料、废活性炭、职工生活垃圾及化粪池污泥。 职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至垃圾填埋场处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；废活性炭集中收集于危废暂存间（采取四防措施）内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 评价要求一般固体废物处理措施和处置方案应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求；危险废物处理措施和处置方案应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。综上所述，项目产生的固体废物经过以上措施处理后，预计不会对周围的环境产生明显影响。 6、总量控制指标 本项目营运期无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用；营运期废气主要为吹膜、制袋工序产生的有机废气非甲烷总烃，无其他大气污染物。因此，评价建议本项目污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.0252t/a。 7、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，项目符合规划、选址合理。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放和合理处置，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，项目营运期内，应加强人员和环保设计的管理，保证环保设计正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。 2、优先选用低噪设备，运营期加强设备维护，降低设备噪声。 3、加强企业环保管理，增强工人环保意识，建立完善的安全操作制度，重视员工的职业劳动健康环境。 4、加强厂区绿化，美化工作，改善项目环境。 三、环保“三同时”验收一览表 表22 项目“三同时”验收一览表 类型 项目 主要污染物 内容 验收标准 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 经化粪池（3m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用 对周围地表水体无明显不良影响 废气 吹膜、制袋工序 有组织非甲烷总烃 经集气罩收集后通过管道送至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒引至高空排放 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃的限值要求 吹膜、制袋工序 无组织非甲烷总烃 定期对环保设备维护，保证废气收集效率；车间安装排气扇，加强通风；车间地面定期清扫，保证无积尘 固体废物 在厂职工 职工生活垃圾 设置垃圾桶（2个），分类收集后交由环卫部门送至垃圾填埋场处理 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013年修改单 化粪池 污泥 集中收集后用于周围农田施肥 质检及开停机过程 废熔料及不合格品 集中收集后定期外售 原料使用过程 废包装材料 集中收集后外售给废品回收站 废气处理设施 废活性炭 集中收集于危废暂存间（采取四防措施），定期交由有危废处理资质的单位进行处置 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 噪声 吹膜机、制袋机、风机等设备 机械噪声 合理布局；选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

螺蛳河

其他工业企业

闲置厂房

1.1km

N

张先营

225m

S249

省道

项目位置

经纬商贸公司

75m

张沟岸

图2    南阳市全年风频玫瑰图

图3       营运期产品生产工艺及产污环节示意图

聚乙烯塑料颗粒

热合

有机废气、噪声

牵引

收卷

熔融

挤出

吹胀冷却

吹塑

分切

包装

成品

有机废气、噪声

项目位置

附图2     项目厂区平面布置图

N

生产车间

生产区

原料区

成品区

办公房

大门

附图3      项目周围环境敏感点卫星图

其他工业企业

75m

225m

张先营

张沟岸

S249省道

农田

经纬商贸公司

项目位置

闲置厂房

1.1km

1.5km

项目位置

附图4       项目与内乡县湍河饮用水水源保护区位置关系图

沿此方向5.9km

附图4       项目与内乡县湍河饮用水水源保护区位置关系图

附图4       项目与内乡县凉泉地下水井群饮用水水源保护区位置关系图

图5    项目在内乡湍河湿地省级自然保护区功能分区图（调整后）的位置图

2.1km

图6     项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的位置关系图

图7-3    项目与河南南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区的位置关系图

项目位置